Na temelju članka 113. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) te članka 45. Statuta Općine Garčin (''Službeni glasnik Brodsko-posavske županije“  br. 02/18, 09/18 i 13/18 – pročišćeni tekst) po usvajanju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Garčin (''Službeno glasilo Općine Garčin“ broj 3/21.), Komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općine Garčin na svojoj 2. sjednici održanoj dana 19.02.2021. godine, utvrdila je pročišćeni tekst Odredbi za provedbu i grafički dio Prostornog plana uređenja Općine Garčin.

Pročišćeni tekst odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Garčin obuhvaća:

- Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 16/01.),

- Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 19/07.),

- Odluku o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 6/11.),

- Odluku o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 20/15.),

- Odluku o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Garčin („Službeno glasilo Općine Garčin“ broj 3/21.),.

Kartografski prikazi pročišćenog grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Garčin su:

1.1.	KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

PROSTORI I POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE	1:25000

1.2.	KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

PROMET	1:25000

1.3.	KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE	1:25000

2.1.1.	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

ENERGETSKI SUSTAV - PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA,	1:25000

2.1.2.	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

ENERGETSKI SUSTAV - ELEKTROENERGETIKA	1:25000

2.2.1. 	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

VODNOGOSPODARSKI SUSTAV 	1:25000

3.1.1.	UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA	1:25000

PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA	1:25000

3.2.1.	UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU	1:25000

4.1.	GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA BICKO SELO	1:5000

4.2.	GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA GARČIN	1:5000

4.2a.	GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA RADNA ZONA GARČIN	1:5000

4.2b.	GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA GARČIN-SUREVICA	1:5000

4.3.	GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA KLOKOČEVIK	1:5000

4.4.	GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA SAPCI	1:5000

4.5.	GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA SELNA	1:5000

4.6.	GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA TRNJANI	1:5000

4.7.	GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA VRHOVINA	1:5000

4.8.	GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA ZADUBRAVLJE	1:5000

4.8a.	GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

ZADUBRAVLJE - NOVI TERMINAL - JANAF-a	1:5000

Pročišćeni grafički dio Prostornog plana uređenja Općine Garčin nije predmet objave u Službenim novinama.

Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu objaviti će se u ''Službenom glasilu Općine Garčin“.

KLASA: 021-05/21-01/76

URBROJ: 2178/06-01-21-02

Garčin, 19.02.2021.

Predsjednik Komisije za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općine Garčin

_________________

Mato Jerković

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE GARČIN

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 16/01., 19/07., 06/11., 20/15.,

Službeno glasilo Općine Garčin 3/21.)

ODREDBE ZA PROVEDBU

(pročišćeni tekst)

Članak

Članak

Članak

Članak

0. POJMOVI

Članak 4.a.

1. Građevinska (bruto) površina zgrade je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama u koje se ne uračunava površina dijela potkrovlja i zadnje etaže svijetle visine manje od 2,00 m te se ne uračunava površina lođa, vanjskih stubišta, balkona, terasa, prolaza i drugih otvorenih dijelova zgrade;

2. Građevna čestica je u načelu jedna katastarska čestica čiji je oblik, smještaj u prostoru i veličina u skladu s prostornim planom te koja ima pristup na prometnu površinu sukladan prostornom planu, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije;

3. Građevine javne i društvene namjene su građevine namijenjene obavljanju djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu državnih tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i udruga građana i vjerskih zajednica;

4. Građevinsko zemljište je zemljište koje je izgrađeno, uređeno ili prostornim planom namijenjeno za građenje građevina ili uređenje površina javne namjene;

5. Građevinsko područje je područje određeno prostornim planom na kojemu je izgrađeno naselje i područje planirano za uređenje, razvoj i proširenje naselja, a sastoji se od građevinskog područja naselja, izdvojenog dijela građevinskog područja naselja i izdvojenog građevinskog područja izvan naselja;

6. Infrastruktura su komunalne, prometne, energetske, vodne, pomorske, komunikacijske, elektroničke komunikacijske i druge građevine namijenjene gospodarenju s drugim vrstama stvorenih i prirodnih dobara;

7. Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja je područje određeno prostornim planom kao prostorna cjelina izvan građevinskog područja naselja planirana za sve namjene, osim za stambenu;

8. Izdvojeni dio građevinskog područja naselja je odvojeni dio postojećega građevinskog područja istog naselja nastao djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja, određen prostornim planom;

9. Izgrađeni dio građevinskog područja je područje određeno prostornim planom koje je izgrađeno;

10. Komunalna infrastruktura su građevine namijenjene opskrbi pitkom vodom, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, održavanju čistoće naselja, sakupljanju i obradi komunalnog otpada, te ulična rasvjeta, tržnice na malo, groblja, krematoriji i površine javne namjene u naselju;

11. Lokacijski uvjeti su kvantitativni i kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru koji se na temelju prostornog plana i posebnih propisa određuju lokacijskom dozvolom ili građevinskom dozvolom;

12. Neizgrađeni dio građevinskog područja je područje određeno prostornim planom planirano za daljnji razvoj;

13. Neuređeni dio građevinskog područja je neizgrađeni dio građevinskog područja određen prostornim planom na kojemu nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura;

14. Osnovna infrastruktura je prometna površina preko koje se osigurava pristup do građevne čestice, odnosno zgrade, javno parkiralište, građevine za odvodnju otpadnih voda i niskonaponska elektroenergetska mreža;

15. Površina javne namjene je svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima (javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, biciklističke staze, pješačke staze i prolazi, trgovi, tržnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovne i zelene površine u naselju, rekreacijske površine i sl.);

16. Prometna površina je površina javne namjene, površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice;

17. Urbana preobrazba je skup planskih mjera i uvjeta kojima se bitno mijenjaju obilježja izgrađenog dijela građevinskog područja promjenom urbane mreže javnih površina, namjene i oblikovanja građevina, i/ili rasporeda, oblika i veličine građevnih čestica;

18. Urbana sanacija je skup planskih mjera i uvjeta kojima se poboljšava karakter izgrađenog dijela građevinskog područja i urbane mreže javnih površina devastiranih nezakonitim građenjem;

19. Rekonstrukcija građevine je izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog djela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.), odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine u svrhu njezine obnove;

20. Postojeća građevina je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema ovom ili posebnom zakonu s njom izjednačena;

21. Zgrada je zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinačna građevina unutar sustava infrastrukturne građevine;

22. Zgrada javne namjene je zgrada ili dio zgrade koju koristi tijelo javne vlasti za obavljanje svojih poslova, zgrada ili dio zgrade za stanovanje zajednice te zgrada ili dio zgrade koja nije stambena u kojoj boravi više ljudi ili u kojoj se pruža usluga većem broju ljudi;

Članak

# UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA

1.	Razgraničenje zona javnih i drugih namjena vrši se na osnovi plana namjena površina uz uvažavanje stvarnog stanja na terenu i vlasničkih odnosa. To se odnosi i na prometne koridore.

2.	Odobrenjem za gradnju se može odrediti granica građevnih čestica tako da u što većoj mjeri odgovaraju stvarnom stanju. Pri tome više od 50 % površine mora biti u zoni osnovne namjene. To se ne odnosi na granice građevnih područja naselja.

3.	Razgraničenje javnih prometnih površina, površina određenih za gradnju građevina gospodarskih djelatnosti, građevinska područja naselja te šumskih i poljoprivrednih površina kao i površina za šport i rekreaciju prikazano je u kartografskom prikazu 1. - Korištenje i namjena prostora.

4.	U planu namjene površina su detaljno razgraničene zone različitih namjena. Razgraničenje građevinskih područja naselja je određeno u pravilu granicama postojećih čestica ili na osnovi drugih elemenata od značaja za pojedinu namjenu (reljef, dubina čestice, oblik i sl.)

5.	Kod određivanja plana namjene prostora izvršena je sistematizacija namjene vodeći računa o očuvanju prirodnih vrijednosti nudeći mogućnost razvoja u svakom od naselja u skladu s mogućnostima i rastom broja stanovnika.

6.	Sistematizacija namjene površina je izvršena po sljedećim grupama:

a)	prostori za razvoj i uređenje

	razvoj i uređenje prostora naselja

	razvoj i uređenje prostora izvan naselja

	poljoprivredna tla isključivo osnovne namjene

	uređenje vodotoka i voda

	šume i druge neizgrađene površine

b)	promet

	cestovni promet

	željeznički promet

	zračni promet

## Poljoprivredna tla isključivo osnovne namjene

1.1.1. 	Najviši boniteti tla su u planu određeni kao poljoprivredna tla isključive namjene. To je južni dio prostora Općine. Izdvojena su osobito vrijedna obradiva tla (P1) i ostala obradiva tla (P3).

1.1.2. 	Treba održati integritet neizgrađenog prostora s ciljem zaštite kompaktnosti poljoprivrednih površina.

1.1.3. 	Kod promjene namjene ili mogućnosti obavljanja djelatnosti treba utvrditi učinke (gubitak određene kategorije tla, voda, promjene ili ograničenja u provedbi važećeg režima korištenja – osobito zaštite ili promjene koje će time nestati) te utvrditi mjere za unapređenje odnosno sanaciju.

1.1.4. 	Za zahvat u prostoru izvan građevinskog područja, i unutar građevinskog područja potrebno je, uz prostorno-plansku dokumentaciju, kod izdavanja odobrenja za gradnju pridržavati se i odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu te Zakona o poljoprivredi.

Članak

# UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

## Građevine od važnosti za državu i županiju

2.1.1.	Na području općine ne planira se gradnja novih građevina koje bi bile od važnosti za državu. Od postojećih građevina značajnu povijesno - kulturološku vrijednost ima crkva Sv. Mateja sa župnim dvorom u Garčinu izgrađena 1796. god., koja je upisana u registar spomeničke kulture, te ostaci utvrde iz 1474. g. castelum Garchyn.

2.1.2.	Uređenja ovih građevina mogu se izvoditi na temelju odobrenja za gradnju u kojoj će biti propisani detaljni uvjeti uređenja i zaštite građevina. Za rekonstrukciju, dogradnju i uređenje ovih građevina potrebno je zatražiti posebne uvjete građenja od nadležne institucije za zaštitu spomenika kulture, te radove izvoditi u skladu s tim uvjetima. Radne zone, a posebno proizvodnja opeke bit će od županijskog značaja.

2.1.3. 	Prometne građevine od važnosti za državu su - autocesta Zagreb - Lipovac (D4)

  - pruga od značaja za međunarodni promet M104 Novska Vinkovci - Tovarnik - Državna granica (Šid)

  - zračna luka 2C

2.1.4. 	Energetske građevine

2.1.4.1.	Uz magistralni plinovod Plinacro Slavonski Brod - Vinkovci DN 400/50 planira se gradnja magistralnog plinovoda Slobodnica - Sotin DN 800/75.

2.1.4.2. 	Građevine za prijenos električne energije - postojeći dalekovodi (DV): DV 110 kV TS Slavonski Brod - TS Donji Andrijevci, dvosistemski vod 2x110 kV od kojeg je sjeverna trojka DV 110 kV TS Slavonski Brod- TS Đakovo, a južna trojka DV 110 kV Slavonski Brod 2 - EVP Andrijevci te planirani dalekovod (DV):DV 2x 220(400) kV TS Đakovo - TS Slavonski Brod.

2.1.4.3. 	Postojeći Jadranski naftovod

2.1.5. 	Građevine od važnosti za županiju su:

  - Poštanski kapaciteti: adaptacija postojećih prostora za poštanski ured u Trnjanima

  - akumulacije Gardun i Vožnica

  - županijske ceste: Ž 4202, Ž 4216, Ž 4188 i Ž 4187

  - lokalne ceste: L 42041, L 42042,

  - elektroničke komunikacijske građevine mjesne centrale , elektronička komunikacijska mreža,

  - kanali: Biđ, Rakitovac, Lateralni kanal

  - potoci: Gardun i Brezna

  - trafostanice 110/x kV te 35/20 (10) kV

  - dalekovodi 35 kV

## Građevinska područja naselja

2.2.1.	Prilikom formiranja građevinskih područja naselja planom se razlikuju izgrađeni i neizgrađeni dijelovi građevinskih područja. Formiranje novih građevinskih područja predloženo je tamo gdje postojeća izgradnja nije bila obuhvaćena građevinskim područjem, gdje je bilo ocijenjeno da je povećanje građevinskog područja prihvatljivo (uz postojeće prometnice u kontaktnim zonama s postojećim izgrađenim područjem, uz postojeće zone rekreacije, kao interpolacije u postojećim naseljima te u blizini novih razvojnih elemenata, poput radnih zona).

2.2.2.	Granice građevinskog područja utvrđene su, u pravilu, granicama katastarskih čestica na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:5000.

2.2.3.	Na građevinskom području ne smiju se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom neposredno ili potencijalno ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi u naselju, ili ugrožavale vrijednost čovjekova okoliša, niti se smije zemljište uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.

2.2.4.	Unutar granice građevinskog područja, zemljište se može parcelirati samo u svrhu osnivanja građevnih čestica u sklopu izdavanja odobrenja za gradnju

2.2.5.	Izgrađeni dio građevinskog područja su izgrađene i uređene građevne čestice i druge površine privedene različitoj namjeni.

2.2.6. 	Neizgrađeni dio građevinskog područja je posebno označen za opremljene, a posebno za neopremljene dijelove. U neopremljenim dijelovima se odobrenja za gradnju ne mogu izdavati prije donošenja urbanističkog plana uređenja, odnosno do izgradnje infrastrukture (prometnica, elektroopskrba, mogućnost odvodnje). Za to su dati dovoljno detaljni uvjeti u ovim Odredbama za provođenje (površina građevne čestice, izgrađenost, visina itd.).

2.2.7.	U okviru ovih područja mogu se graditi stambene, pomoćne, radne i gospodarske građevine, proizvodni pogoni, pilane, građevine motela, hotela, prateći sadržaji i škole, vrtići, upravne građevine, crkve, trgovine, turistički, ugostiteljski, komunalni objekti i uređaji, te ostale građevine koje služe funkcioniranju naselja.

2.2.8.	Lokacije za nestambene sadržaje nisu ovim planom diferencirane osim lokacija postojećeg hotela s bazenom i tenis igralištem (T). Time se omogućava izbor lokacije u trenutku donošenja odluke o gradnji, kada će se takvi sadržaji graditi u nekom od naselja.

2.2.9.	Na jednoj građevnoj čestici u zonama građevinskog područja može se graditi više stambenih, stambeno-poslovnih ili poslovnih građevina.

2.2.10.	Uz stambenu ili poslovno-stambenu građevinu mogu se graditi pomoćne gospodarske i manje poslovne građevine koje sa stambenom građevinom čine jednu funkcionalnu cjelinu.

2.2.11.	Za poslovne građevine primjenjuju se odredbe za nisku stambenu izgradnju utvrđene ovim planom.

2.2.12.	Višestambene građevine mogu biti visine do: podrum, suteren, prizemlje, i 3 kata ili 2 kata i potkrovlje. Tlocrt izgrađenosti građevne čestice može biti do 40%. U njima može biti 2 i više stanova.

2.2.13.	Niske stambene građevine mogu imati 1 ili više stanova. Tlocrtna izgrađenost građevne čestice može biti do 40%. Visina zgrada može biti do podrum, suteren, prizemlje i 2 kata.

2.2.14.	Pomoćnim građevinama smatraju se garaže, spremišta, ljetne kuhinje i sl.

2.2.15.	Gospodarskim građevinama smatraju se:

-	one bez izvora zagađenja: šupe, kolnice, sjenici, spremišta poljoprivrednih proizvoda i sl.,

-	s izvorima zagađenja: staje, svinjci, kokošinjci, kunićnjaci i sl., kapaciteta do 15 uvjetnih grla, visine do 2 kata.

2.2.16.	Manjim poslovnim građevinama smatraju se:

-	za tihe i čiste djelatnosti, bez opasnosti od požara i eksplozije; krojačke, frizerske, postolarske i fotografske radionice, prodavaonice mješovite robe, kaffei, buffeti i sl.

-	za bučne djelatnosti: automehaničarske radionice, limarije, lakirnice, bravarije, kovačnice, stolarije (drvene i plastične), ugostiteljski objekti s glazbom, tapetarije i sl.

-	visina im može biti do 2 kata.

2.2.17.	Na neizgrađenom građevinskom zemljištu minimalna veličina građevne čestice određuje se za obiteljsku i nisku stambenu izgradnju:

-	za izgradnju građevina na slobodnostojeći način minimalne širine 12 m i minimalne dubine 20 m; udaljenost površine unutar koje se razvija tlocrt građevine ne može biti manja od 1,0 m od susjedne međe, ako se ne izvode otvori na zidu, odnosno 3,0 m ako se izvode otvori,

-	za izgradnju poluugrađenih građevina minimalna širina građevne čestice je 10,0 m, a minimalna dubina 22,0 m.

-	za izgradnju građevina u nizu (ugrađeni) minimalna širina građevne čestice je 7,0 m, a minimalna dubina 26,0 m.

Kod interpolacija i već formiranih građevnih čestica širina može biti i manja, ali ne manja od postojeće.

2.2.18.	Ove odredbe ne odnose se na veličinu, oblik građevne čestice i način lociranja stambene, pomoćne i poslovne građevine koje se interpoliraju u postojeću građevinsku strukturu ili koje su izgrađene prije stupanja na snagu ovog plana. Kod njih udaljenosti mogu biti manje od onih u prethodnom stavku.

2.2.19.	Ukoliko su na pročelju susjedne čestice na izgrađenoj građevini izvedeni otvori, udaljenost građevine od susjedne granice građevne čestice mora iznositi najmanje 3,0 m. Kod manje udaljenosti obvezno se izvodi protupožarni zid bez ikakvih otvora, a na krovnoj plohi prema susjedu obvezno se izvodi snjegobran.

2.2.20.	Građevine ne smiju svojom lokacijom ometati ili ugrožavati pješački kolni promet, odnosno s aspekta osunčanja i prozračenja negativno utjecati na zaštićene uvjete stanovanja i rada na susjednim česticama.

2.2.21.	Uobičajena dubina građevne čestice je 50 m. Ona može biti i drugačija ovisno o potrebama.

2.2.22.	Tlocrtna izgrađenost građevne čestice u zoni obiteljske i niske stambene izgradnje sa stambenim i pomoćnim građevinama iznosi najviše 50 %, a sa stambenim, pomoćnim i poslovnim sadržajima 60 % od ukupne površine čestice, izuzev ako se radi o rekonstrukciji povijesnih ili drugih zaštićenih dijelova naselja gdje izgrađenost može biti veća, ali ne veća od zatečene.

2.2.23.	Za stambenu građevinu poljoprivrednog proizvođača uz koju će se graditi i gospodarska građevina za potrebe poljoprivredne proizvodnje, dubina čestica ne može biti manja od 40,0 m. Dubina takve čestice može biti i veća od označene s tim da se dokaže potreba za većom dubinom dimenzijama gospodarske građevine.

2.2.24.	Visina gospodarske pomoćne i male poslovne građevine može biti  podrum, suteren, i prizemlje, kat i potkrovlje.

- Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),

- Suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena,

- Podrum (Po) je potpuno ukopani dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena,

- Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva poda iznad prizemlja,

- Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova,

- Visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m,

- Ukupna visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena),

2.2.32.	Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovišta, te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

2.2.33.	Krovišta mogu biti kosa ili drugih oblika, a nagib je definiran tehničkim normativima za određenu vrstu pokrova. Max. nagib krovišta je do 45°.

2.2.34.	Na industrijskim i javnim građevinama krov se može izvesti na drugačiji način, ovisno od načina osvjetljenja i tehnološkog procesa u građevini. Na pomoćnim građevinama i dograđenim dijelovima stambenih građevina može se izvesti ravan krov.

2.2.35.	U starim dijelovima naselja s vrijednom ruralnom arhitekturom preporučuje se korištenje građevinskih elemenata karakterističnih za tu arhitekturu.

Građevine koje se izgrađuju na poluugrađeni način ili u nizu moraju s građevinom na koju su prislonjene činiti skladnu arhitektonsku cjelinu.

2.2.36.	Građevine koje se izgrađuju na slobodnostojeći način ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od granice susjedne građevne čestice ako imaju otvore.

Građevine koje se izgrađuju na poluugrađen način jednom svojom stranom se prislanjaju na granicu susjedne građevne čestice ili se prislanjaju uz postojeću ili novoplaniranu susjednu građevinu.

2.2.37.	Građevine koje se izgrađuju u nizu ili poluugrađene građevine moraju se s dvjema svojim stranama prislanjati na granicu susjednih građevnih čestica, uz susjedne građevine s kojima formiraju niz.

2.2.38.	Prisloni zidovi na građevine u nizu moraju se izvesti kao protupožarni, a ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija isti moraju presijecati krovište po cijeloj dužini.

2.2.39.	Teren oko zgrade, potporni zidovi, terase i sl., treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i susjednih građevina.

2.2.40.	Stambene građevine u higijenskom i tehničkom smislu moraju zadovoljavati valjane standarde i mora se utvrditi za njih da moraju imati odgovarajuću površinu, prostorije i naročito sanitarni čvor prilikom izrade odobrenja za gradnju.

2.2.41.	Priključivanje građevina na električnu mrežu obavlja se na način propisan od HEP-a. Ako na dijelu građevinskog područja na kojem će se graditi postoji vodovodna mreža i ako postoje za to tehnički uvjeti, stambena se građevina obvezno putem priključka na vodovod opskrbljuje vodom, u suprotnom slučaju opskrba vodom rješava se na higijenski način prema mjesnim prilikama.

2.2.42.	Otpadne vode iz kućanstva u mjestima bez kanalizacije moraju se ispuštati u nepropusne sabirne jame. U vodotoke se ne smije ispuštati osoka, otopine umjetnih gnojiva kao i druge štetne tvari, posebno iz manjih poslovnih građevina.

2.2.43.	Otpadne vode iz industrijskih kompleksa moraju se prethodno pročistiti, odnosno stručno dokazati da svojom agresivnošću ne utječu na zagađenje čovjekova okoliša. Kruti otpad se može odlagati samo na za to određena mjesta. Na građevinskom području može se spaljivati samo drvo i ligno celulozni otpad.

2.2.44.	Javno prometna površina unutar granica građevinskog područja na koju postoji izravni prilaz s građevne čestice ili je uvjet za osnivanje građevne čestice mora se projektirati, graditi i uređivati kao trg ili ulica tako da omogućava vođenje ostale infrastrukture te mora biti vezana na sustav javnih cesta.

2.2.45.	Ulicom se smatra svaka cesta ili put unutar granica građevinskog područja uz koji se izgrađuju stambene građevine i na koji građevine imaju izravni pristup. Ulica mora imati širinu kolnika najmanje 3-5,5 m ovisno o načinu odvijanja prometa.

2.2.46.	Kada se javno-prometna površina uređuje kao kolno-pješačka, širina joj mora biti najmanje 5,0 m.

2.2.47.	Pristupni put do građevne čestice stambene namjene može imati širinu 3,0 m ako služi za pristup do najviše 4 čestice.

2.2.48.	Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje odvodnog jarka, usjeka i nogostupa.

2.2.49.	Iznimno, uz kolnik slijepe ulice može se osigurati izgradnja nogostupa samo uz jednu njenu stranu.

Ne može se dozvoliti izgradnja građevine i ograda, te podizanje nasada koji bi sprečavali proširenje suviše uskih ulica, uklanjanje oštrih zavoja, odnosno koji bi zatvarali vidno polje i time ometali promet.

2.2.50.	Ulična ograda se podiže iza regulacijske linije.

2.2.51.	Kada se javna cesta, koja prolazi kroz građevinsko područje, uređuje kao ulica, udaljenost vanjskog ruba ulične ograde ne može biti manja od osi županijske ceste 9,5 m a od osi lokalne ceste 6,0 m.

2.2.52.	Prilaz s građevne čestice na javnu prometnu površinu treba odrediti tako da se ne ugrožava javni promet.

2.2.53.	U slučaju kada se građevna čestica nalazi uz spoj sporedne ulice koja ima značaj regionalne ceste, prilaz s te čestice na javnu prometnu površinu obvezno se ostvaruje preko sporedne ulice.

2.2.54.	Za novi veći neizgrađeni dio građevinskog područja koji se širi uz županijsku cestu, treba graditi zajedničku sabirnu ulicu, preko koja će se ostvariti direktan pristup na javnu prometnu površinu za daljnju izgradnju uz tu cestu.

2.2.55.	Uz  županijske ceste se izvan građevinskog područja mogu graditi samo prateći sadržaji tranzitnog prometa kao što su benzinske pumpe, autobusna stajališta, ugostiteljski objekti, parkirališta i sl.

2.2.56.	Izravni prilaz s građevne čestice na javnu prometnu površinu ne može biti uži od 3,0 m.

2.2.57.	Ukoliko se unutar građevne čestice utvrđuje lokacijska dozvola za poslovnu građevinu s djelatnošću koja iziskuje upotrebu vozila ili je vozilo predmet djelatnosti, do iste se mora osigurati kolni pristup s javne prometne površine minimalne širine 3,0 m

2.2.58.	Za ostale djelatnosti nužno je osigurati posebni pješački pristup s javne prometne površine, min. 1,2 m.

2.2.59.	Za gradnju crkve u Klokočeviku lokacija, izgrađenost građevne čestice, visina zgrade te uvjeti oblikovanja odredit će se idejnim rješenjem u sklopu izdavanja odobrenja za gradnju.

2.2.60.	Unutar građevnih područja naselja mogu se graditi farme kapaciteta do 10 uvjetnih grla.

2.2.61.	U slučaju gradnje farmi krava za proizvodnju mlijeka i farmi konja kapacitet im u građevnom području naselja može biti do 35 uvjetnih grla. Ove odredbe se ne primjenjuju na druge vrste stoke.

- Građevinska (bruto) površina zgrade je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) uključivo površine lođe, balkone i terase, određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uračunavaju obloge, obzide, parapete i ograde.

- Postojeća građevina je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema ovom Zakonu s njom izjednačena.

- Zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m su zgrade u čiju se građevinsku (bruto) površinu uračunavaju i površine svih drugih građevina ako se grade na istoj građevinskoj čestici.

- Na građevinskim česticama površine do 600 m2 tlocrtna izgrađenost može biti do 50%, a na onima površine do 400 m2, do 60%.

- Otvorom se ne smatra prozor dimenzija 60x60 cm i dio ostakljen staklenom opekom i sličnim neprozirnim materijalima.

## 2.3.	Izdvojeni dio građevinskog područja

2.3.1.	Izdvojeni dio građevinskog područja naselja je odvojeni dio postojećega građevinskog područja istog naselja nastao djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja.

## 2.4.	Izgrađene strukture IZvan naselja
Smjernice za građenje izvan građevinskih područja:

2.4.1. 	Izvan građevinskih područja naselja može se planirati gradnja u skladu s vrijednostima i osobitostima prostora i to:

- 	infrastruktura

- 	građevine obrane

- 	građevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji

- 	građevine namijenjene gospodarenju u šumarstvu i lovstvu

-	kampova i drugih sportsko rekreacijskih igrališta na otvorenom s pratećim zgradama

- 	stambenih i pomoćnih građevina za vlastite (osobne) potrebe na građevnim česticama od 20 ha i više i za potrebe seoskog turizma na građevnim česticama od 2 ha i više

- 	rekonstrukcija postojećih građevina

- sportsko-rekreacijskih igrališta na otvorenom s pratećim zgradama.

2.4.2.	Gospodarske građevine se mogu graditi na posjedu površine:

-	min 15 ha za ratarstvo

-	min 5 ha za uzgoj voća i povrća

-	min 3 ha za uzgoj povrća

-	min 4 ha za vinograde

-	min 1 ha za cvijeće

2.4.3.	Udaljenosti gospodarskih građevina za intenzivnu stočarsku proizvodnju od naselja, koje ovise o njihovoj veličini, odnosno kapacitetu izraženom u jedinici "uvjetnog grla", prikazane su u sljedećoj tablici:

Broj uvjetnih grla	Minimalna udaljenost (m)

16 – 20	neposredno uz građevinsko područje

21 - 35	50

36 - 50	100

51 - 100	150

101 - 300	300

301 - i više	500

Pod uvjetnim grlom podrazumijeva se životinja ili životinje ukupno težine 500 kg i obilježava koeficijentom 1. Sve vrste i kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjenom odgovarajućih koeficijenata i to za:

| vrsta stoke | koeficijent | broj grla |  | vrsta stoke | koeficijent | broj grla |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - krava, steona junica | 1,00 | 10 |  | - teški konji | 1,20 | 8 |
| - bik | 1,50 | 7 |  | - srednje teški konji | 1,00 | 10 |
| - vol | 1,20 | 8 |  | - laki konji | 0,80 | 13 |
| - junad 1-2 god. | 0,70 | 14 |  | - ždrebad | 0,75 | 13 |
| - junad 6-12 mjeseci | 0,50 | 20 |  | - ovce i ovnovi, koze i jarci | 0,10 | 100 |
| - telad | 0,25 | 40 |  | - janjad i jarad | 0,05 | 200 |
| - krmača + prasad | 0,30 | 33 |  | - tovna perad | 0,00055 | 1800 |
| - tovne svinje do 6 mjeseci | 0,25 | 40 |  | - konzumne nesilice | 0,002 | 5000 |
| - mlade svinje 2-6 mjeseci | 0,13 | 77 |  | - rasplodne nesilice | 0,0033 | 3000 |
| tovni purani | 0,024 |  |  | tovni kunići | 0,006 |  |
| nojevi | 0,20 |  |  | krznaši | 0,006 |  |
| vodena perad u tovu | 0,008 |  |  | fazanska divljač | 0,001 |  |

2.4.4.	Vinogradske kućice i spremišta voća mogu se graditi u vinogradima i voćnjacima čija površina nije manja od 2000 m². Ukupna razvijena neto površina vinogradske kućice, odnosno spremišta voća, ne može biti veća od 45 m², dok maksimalna neto površina prizemlja može iznositi 30 m². 	Dio neto površine vinogradske kućice, odnosno spremišta voća, koji služi za sklanjanje ljudi, ne može biti veći od 15 m².

Izgradnji u vinogradima i voćnjacima se u cilju očuvanja prirodnog pejzaža i visina limitira se podrum, prizemlje i potkrovlje, a tlocrtna izgrađenost čestice maksimalno 20%.

2.4.5.	Gospodarske i uz njih stambene građevine građene izvan građevinskog područja naselja treba graditi na tragu lokalne tradicije izdvojenih ratarskih i stočarskih gospodarstava - stanova.

2.4.6.	U prostornoj koncepciji organizacije gospodarstva i oblikovanju građevina, te upotrebljenih materijala, treba slijediti principe uklopivosti u ambijent ruralnog pejzaža.

2.4.7.	Etažna visina pojedinačnih gospodarskih građevina je prizemlje i kat uz mogućnost izgradnje podruma ili suterena i potkrovlja.

2.4.8.	Oblikovanje građevina mora biti u skladu s lokalnim tradicijskim graditeljstvom. Pri tome:

-	gornja kota podne ploče prizemlja, odnosno stropne konstrukcije podruma, ne može biti viša od 30 cm od kote konačno zaravnatog terena,

-	svijetla visina prizemlja ne može biti veća od 260 cm,

-	krov mora biti dvostrešan, nagiba 30 - 45 stupnjeva,

-	drveno krovište pokriveno crijepom ili šindrom postavlja se na stropnu konstrukciju bez nadozida.

2.4.9.	Udaljenost građevine od ostalih međa ne može biti manja od 1,0 m.

2.4.10.	Kada se građevina gradi u blizini sjeverne međe sa susjednim vinogradom, voćnjakom ili drugim poljoprivrednim zemljištem, njena udaljenost od te međe ne može biti manja od 3,0 m.

2.4.11.	Udaljenost građevina od ruba šume ne može biti manja od 10 m.

2.4.12.	Međusobna udaljenost građevina ne može biti manja od 6,0 m, a iznimno 2,0 m ako se na oba pročelja ne grade otvori.

2.4.13.	Prigodom gradnje infrastrukturnih građevina, a koje se grade izvan građevinskog područja naselja, osobito građevina za gospodarenje otpadom, većih trafostanica, širenja groblja, eventualnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, vodosprema, šljunčara, gliništa i sl., potrebno je voditi računa o njihovu smještaju i izgledu, osobito u slici bližeg naselja i okolnog krajobraza.

2.4.14.	Izvan građevinskog područja mogu se graditi samo zakonom propisane građevine, građevine infrastrukture, građevine potrebne za obranu zemlje, te infrastruktura poljoprivrednog zemljišta.

## 2.5.	Izdvojena građevinska područja izvan naselja

2.5.1.	Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja je prostorna cjelina izvan građevinskog područja naselja isključivo za gospodarsku namjenu bez stanovanja (proizvodnja, ugostiteljstvo, turizam, sport, proizvodnja bioplina), groblja i zračnu luku.

Članak

# UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

3.1.	U zonama gospodarskih djelatnosti je moguće graditi industrijske, skladišne, upravne i trgovačke prostore, a ne smiju se graditi građevine za stanovanje. Iznimno se može sagraditi 1 stan na građevnoj čestici gospodarske namjene ako služi za čuvara.

Osnovni uvjet za izgradnju takovih sadržaja u ovom prostoru je njihova ekološka prihvatljivost u smislu sprečavanja zagađenja okoliša zbog neposredne blizine naselja i poljoprivrednih površina za proizvodnju hrane.

3.2.	Smještaj gospodarskih djelatnosti manjih kapaciteta moguć je i unutar građevinskih područja naselja na posebnim građevnim česticama ili uz građevine za stanovanje, u posebnim građevinama ili u sklopu stambene građevine pod uvjetom da se poštuju proporcije za visinu i izgrađenost čestice koje se primjenjuju za stambene građevine.

3.3.	Zone gospodarske namjene sadrže industrijske građevine, skladišta, servise i zanatsku proizvodnju. Planirana je i nova zona Trnjani - Klokočevik.

3.4.	U zoni gospodarsko-pretežno industrijske namjene mogu se graditi građevine proizvodnje, skladišta i servisi, klaonice i prerada mesa, građevine za proizvodnju bioplina i energane na bioplin, one sa drugim izvorima energije, te trgovačke građevine.

3.5.	U zoni gospodarske-pretežno zanatske namjene mogu se graditi proizvodne, skladišne, zanatske i trgovačke namjene, a ne mogu se graditi građevine što bukom i mirisom mogu štetno utjecati na okoliš.

3.6.	Izgrađenost građevne čestice u zonama gospodarske namjene ne može biti veća od  60 % s tim da se od preostalog dijela, 20 % građevne čestice mora urediti kao zelena površina proizvodnog kompleksa.

3.7.	Etažna visina građevina ne može biti veća od prizemlja, dva kata i potkrovlja uz mogućnost izgradnje podruma i suterena.

3.8.	Visina građevine ili dijelova građevine zbog tehnološkog procesa može biti i veća, ako se njena opravdanost dokaže arhitektonsko-urbanističkim rješenjem uz posebno vrednovanje vizura naselja.

3.9.	Pomoćna građevina može biti prislonjena na stambenu uz uvjet da je prislanjajući zid izgrađen od vatrootpornog materijala; u protivnom ova udaljenost ne može biti manja od 5,0 m.

3.10.	Udaljenost gospodarskih građevina s izvorima zagađenja ne može biti manja od 10,0 m od regulacijske linije, a od susjednih stambenih i manjih poslovnih građevina ne može biti manja od 5,0 m.

3.11.	Udaljenost gnojišta i gospodarskih građevina u kojima se sprema sijeno ili slama ili su izgrađeni od drveta mora iznositi od granice susjedne građevne čestice najmanje 5,0 m, a od stambenih i poslovnih građevina min. 15,0 m.

3.12.	Udaljenost os susjedne granice građevne čestice može biti i manja ukoliko se gnojište izradi kao nepropusno, a zidovi gospodarskih građevina izrade od vatrootpornog materijala.

3.13.	Udaljenost gnojišta i gospodarskih građevina od građevina za snabdijevanje vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) ne može biti manja od 20,0 m.

3.14.	Udaljenost pčelinjaka od stambene i poslovne građevine te gospodarske građevine sa stokom ne može biti manja od 10,0 m.

3.15.	Udaljenost pčelinjaka ne može biti manja od 15 m od regulacijske linije, a 5,0 m od granice susjedne građevne čestice ako su letišta okrenuta prema toj strani a 3,0 m ako su okrenuta u suprotnom smjeru.

3.16.	Gospodarske građevine moraju imati zidove izvedene od vatrostalnog materijala, a ako se grade uz granicu susjedne građevne čestice moraju imati vatrootporni zid otpornosti min. 2 sata prema susjednom zemljištu i mogu biti prislonjeni na susjedne građevine.

3.17.	Zidovi staje moraju se graditi od negorivog materijala, dok se svinjci i peradarnici, kao i staje za ovce, koze i kuniće mogu podizati od drvene građe. Pod u staji i svinjcu mora biti nepropustan za tekućinu i mora imati rigole za odvodnju osoke u gnojišnu jamu.

3.18.	Dno i stijene gnojišta do visine 50,0 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala. Sva tekućina iz staja, svinjaca i gnojišta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne smije se razlijevati po okolnom terenu.

3.19.	Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan pokrov, te otvore za čišćenje i zračenje. U pogledu udaljenosti od ostalih građevina i naprava vrijede za jame i silose za osoku jednaki propisi kao za gnojišta.

3.20.	Gospodarske građevine s izvorima zagađenja ne mogu se graditi u dijelovima građevinskog područja na kojem je to regulirano posebnom odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

3.21.	Lokacijskom dozvolom za izgradnju tovilišta trebaju se utvrditi uvjeti:

	za opskrbu vodom,

	za djelotvorno pročišćavanje otpadnih voda i mjere za zaštitu čovjekovog okoliša,

	za prostor za boravak ljudi,

	za sadnju zaštitnog drveća.

3.21.	Tlocrtna izgrađenost građevnih čestica farmi može biti do 60%. Visina zgrada može biti podrum, prizemlje i potkrovlje.

Članak

# UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

4.1.	Planom nisu posebno izdvojene površine za društvene djelatnosti, da se ne bi ograničila izgradnja u pogledu izbora lokacije. Iznimku čine kompleks župne crkve i dvora u Garčinu te turističko rekreacijski centar u Selni. Oni su u planu posebno označeni. Građevine za društvene djelatnosti mogu se graditi unutar granica građevinskih područja na posebnoj građevnoj čestici ili na čestici sa stambenom građevinom, u sklopu stambene građevine ili u posebnoj građevini uz uvjet da se poštuje izgrađenost građevne čestice i katnost propisana za stambene građevine.

4.2.	Parkiralište za automobile uredit će se prvenstveno na građevnoj čestici.

4.3.	Treba težiti izgradnji koja predstavlja arhitekturu sa skladnom i logičnom postavom u odnosu na ulicu, okolnu izgradnju i reljef.

4.4.	Moguća je gradnja građevina sa sadržajima kulture, socijalne i zdravstvene zaštite, vjerskih građevina, dvorane za šport, komunalne građevine, dječjeg vrtića, osnovne škole, posebne namjene.

4.5.	U postojećim građevinama javne namjene u pravilu se može zadržati postojeća javna namjena.

4.6.	Prenamjena jedne u drugu javnu namjenu je moguća.

## 4.1.	Uvjeti uređenja i gradnje športsko-rekreacijskih građevina

4.1.1.	Površine unutar kojih se uređuju otvorena i natkrivena igrališta i druga oprema za šport označene su na kartografskim prikazima oznakom zone R.

	Na tim se površinama moraju urediti pristupni putevi, pješačke staze, nadstrešnice, slobodne zelene površine.

	Graditi se mogu građevine u funkciji športa na otvorenom, tj. kao prateći sadržaji: svlačionice, sanitarni čvor, manji ugostiteljski prostor i sl. i to kao građevine najviše do 5 % površine zemljišta, visine jedne do dvije nadzemne etaže s mogućom izgradnjom podruma. Zatvoreni športski tereni mogu se graditi kao dvorane u zonama športa i rekreacije (R) i kao dvorane za škole.

Članak

# 5.	UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

## 5.1.	Prometni sustav – cestovni promet

5.1.1.	Koridori cestovne mreže namijenjeni su za izgradnju cesta i cestovnih građevina, prometnih površina pješačkog, biciklističkog i javnog prometa, objekata namijenjenih pružanju prometnih usluga (benzinske postaje, moteli, praonice vozila), te ostalih infrastrukturnih objekata i zaštitnog zelenila, a u skladu s uvjetima i propisima Zakona o cestama. Najmanja širina kolnika za županijske ceste mora biti 7,0 m, a za lokalne ulice 6,0 m. Nerazvrstane prometnice moraju biti š = 6,0 m (iznimno za jednosmjerni promet 4,5 m).

5.1.2.	Zaštitni pojas iz Zakona o cestama, (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) mjeri se od vanjskog ruba zemljišnog pojasa tako da je, u pravilu, širok sa svake strane za:

- autoceste	40 m

- ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila ili brze ceste 	35 m

- županijske ceste	15 m (minimalni koridor prometnice 12 m)

- lokalne ceste	10 m (minimalni koridor prometnice 8,5 m)

- Unutar zaštitnog pojasa autoceste nije dozvoljeno planiranje nikakvih objekata visokogradnje (poslovnih, stambeni i drugih).

- U zaštitnom pojasu autoceste mogu se planirati zaštitne zelene površine, locirati i izgraditi objekti niskogradnje (prometnice, pješačke i biciklističke staze, prilazi i parkirališta), te komunalna infrastrukturna mreža (elektroničke komunikacije, elektroenergetska mreža i javna rasvjeta, plinoopskrba, vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda, kanalizacija), a minimalna udaljenost istih od vanjskog ruba zemljišnog pojasa definira se ovisno o vrsti i namjeni niskogradnje.

- Za svaki zahvat u prostoru od strane pravnih ili fizičkih osoba, a koji su planirani unutar zaštitnog pojasa autoceste (polaganje TK kabela, priključak na TS, plinovod, prometnice, svjetla javne rasvjete i drugi komunalni infrastrukturni priključci), potrebno je sukladno Zakonu o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakonom o gradnji, (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) odnosno Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, 128/10, 136/12, 76/13, 153/13), podnijeti zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta građenja i dostaviti na daljnje rješavanje Hrvatskim autocestama d.o.o., Sektoru za održavanje, Sesvete.

5.1.6.	Sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) zabranjuje se postavljanje svih vizualnih efekata koji mogu ometati pažnju vozača na autocesti (reklamni panoi, reklame na objektima visokogradnji i dr.) unutar zaštitnog pojasa autoceste, a koji je definiran navedenim zakonom. Objekti niskogradnje (prometnice i svjetla javne rasvjete) unutar zaštitnog pojasa moraju se projektirati na način da ne odvraćaju pozornost i ne ugrožavaju sigurnost prometa na autocesti. U slučaju planiranja prometnih površina u blizini autoceste potrebno je predvidjeti ograde (zeleni pojas) protiv zasljepljivanja kako bi se u noćnim satima neutralizirao negativ utjecaj vozila na odvijanje prometa na autocesti.

    - Obveza Investitora budućih objekata koji će se nalaziti u blizini trase autoceste, je planiranje i izgradnja zidova za zaštitu od buke ukoliko se pokaže potreba za izvođenjem istih, sukladno Zakonu o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18).

5.1.8.	U blizini raskrižja dviju javnih cesta u razini poželjno je proširenje kolnika (a time i minimalnog koridora) za traku za skretače. Prometnice po kojima se odvija javni autobusni promet moraju imati ugibališta za autobuse i nadstrešnice.

5.1.9.	Pješački hodnici u građevinskom području naselja trebaju biti izvedeni obostrano min š = 1,20 m, a biciklistička staza za jednosmjerni promet 1,0 m, odnosno 1,6 m za dvosmjerni promet. Pristupni put do građevne čestice smatra se put min. š = 3,0 m, max. dužine 50,0 m.

5.1.10.	U koridoru javnih cesta van građevinskog područja i u građevinskom području naselja, mogu se graditi građevine za pružanje usluga sudionicima u prometu kao što su:

-	benzinske postaje,

-	praonice vozila, servisi,

-	ugostiteljski objekti (motel i sl.),

Navedene građevine uz sve javne ceste moraju imati osiguran prostor za promet u mirovanju u okviru vlastite građevne čestice. Količina će im se odrediti lokacijskom dozvolom.

5.1.11.	Izgradnjom i eksploatacijom pratećih uslužnih građevina nabrojanih u prethodnoj odredbi (benzinske postaje, praonice vozila, servisi, moteli i sl.) ne smije se ugroziti sigurnost prometa na cesti, niti sniziti nivo usluge i kapacitet ceste.

5.1.12.	Na svakoj cestovnoj raskrsnici u nivou, nije dozvoljena sadnja drveća niti bilo kakva izgradnja na visini iznad 1,0 m od kolnika u zoni trokuta preglednosti raskrsnice.

5.1.13.	Prilikom izgradnje, rekonstrukcije ili prenamjene bilo koje građevine u javni, poslovno-trgovački ili proizvodni sadržaj na njegovoj lokaciji (čestici) ili izravno uz njegovu lokaciju, obvezno je izgraditi minimalan broj parkirališnih mjesta prema sljedećim normativima:

Namjena sadržaja	Jedinica	Broj parking mjesta

Administrativni	75 m² btto površine	1

Trgovački	50 m² btto površine	1

Robna kuća	40 m² btto površine	1

Industrija i skladišta	1 zaposlen	0,20

Servisi, obrt	1 zaposlen	0,33

Ugostiteljstvo	1 mjesto	0,125

Sportski tereni	20 sjedala	1

Škole, dječje ustanove	1 učionica - jedna grupa	1

Zdravstveni	30 m² btto površine	1

5.1.14.	Za višestambene zgrade mora se osigurati minimalan broj parkirališnih mjesta prema normativu: 1 stan = 1 parkirališno mjesto na vlastitoj čestici.

Niska stambena izgradnja zadovoljava parkirališno garažne potrebe na vlastitoj čestici.

5.1.15.	Širina regulacijskih profila cesta - ulica unutar građevinskog područja mora osigurati izgradnju svih prometnih površina u skladu s rangom i funkcijom ceste u naselju, te mora osigurati kvalitetnu odvodnju oborinskih voda.

U okviru kategorija pristupnih (stambenih) ulica koje su u funkciji pristupa do 20 stambenih građevina u slučaju otežanih terenskih uvjeta, ili ograničenja već postojećom izgradnjom mogu se navedene ulice urediti kao kolno-pješačke (min š = 5,5 m).

Biciklistička staza ili traka min 1,5 m uz nagib do 8 %.

5.1.16. 	Kod projektiranja i gradnje treba se pridržavati odredbi svih propisa koji se odnose na javne i nerazvrstane ceste te sigurnost prometa na cestama.

5.1.17. 	Sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), potrebno je osigurati zaštitni pojas autoceste koji se mjeri od vanjskog ruba zemljišnog pojasa autoceste, a iznosi minimalno 40 m sa svake strane. Unutar zaštitnog pojasa nije dozvoljeno planiranje nikakvih objekata visokogradnje (poslovnih, stambenih i drugih građevina).

5.1.18. 	U zaštitnom pojasu autoceste mogu se planirati zaštitne zelene površine, locirati i izgraditi objekti niskogradnje (prometnice, pješačke i biciklističke staze, prilazi i parkirališta), te komunalna infrastrukturna mreža (elektroničke komunikacije, elektroenergetska mreža i javna rasvjeta, plinoopskrba, vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda, kanalizacija), a minimalna udaljenost istih od vanjskog ruba zemljišnog pojasa definira se ovisno o vrsti i namjeni niskogradnje.

5.1.19. 	Za svaki zahvat u prostoru od strane pravnih ili fizičkih osoba, a koji su planirani unutar zaštitnog pojasa autoceste ili na cestovnom zemljištu (polaganje TK kabela, priključak na TS, plinovod, prometnice, svjetla javne rasvjete i drugi komunalni infrastrukturni priključci), potrebno je sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), odnosno Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, 128/10, 136/12, 76/13), podnijeti zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta građenja i dostaviti na daljnje rješavanje Hrvatskim autocestama d.o.o.

5.1.20. 	Sukladno Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) zabranjuje se postavljanje svih vizualnih efekata koji mogu ometati pažnju vozača na autocesti (reklamni panoi, reklame na objektima visokogradnje i dr.) unutar zaštitnog pojasa autoceste, a koji je definiran navedenim zakonom. Objekti niskogradnje (prometnice i svjetla javne rasvjete) unutar zaštitnog pojasa moraju se projektirati na način da ne odvraćaju pozornost i ne ugrožavaju sigurnost prometa na autocesti.

5.1.21. 	Granice gospodarskih zona moraju se definirati na način da ne obuhvaćaju zemljište koje je u naravi javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske, a kojim upravljaju Hrvatske autoceste d.o.o.

5.1.22. 	Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda ne dozvoljava se spojiti na kanal u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o.

5.1.23. 	U slučaju planiranja prometnih površina u blizini autoceste potrebno je predvidjeti ograde (zeleni pojas) protiv zasljepljivanja kako bi se u noćnim satima neutralizirao negativan utjecaj vozila na odvijanje prometa na autocesti.

5.1.24. 	Zaštitna ograda autoceste ne smije se koristiti kao ograda budućih zahvata u prostoru, te se ista mora predvidjeti na k.č.br. u vlasništvu investitora udaljena minimalno 3 metra od zaštitne žičane ograde (radi redovnog održavanja zemljišnog pojasa autoceste).

5.1.25. 	Obveza Investitora budućih objekata unutar zone obuhvata Plana, a koji se nalaze u blizini trase autoceste, je planiranje i izgradnja zidova za zaštitu od buke ukoliko se pokaže potreba za izvođenjem istih, sukladno Zakonu o zaštiti od buke (NN 55/13, 153/13, 41/16, 114/18).

## 5.2. 	Prometni sustav - željeznički promet

5.2.1. 	Duljina dvokolosječne željezničke pruge od značaja za međunarodni promet (M104) na području općine Garčin iznosi 7.806 m.

5.2.2. 	Željeznički kolodvor Garčin je međukolodvor otvoren za prijam i otpremu putnika u unutarnjem prometu te za prijam i otpremu vagonskih pošiljaka u unutarnjem i međunarodnom prometu. Planira se kolodvor rekonstruirati i otpremništvo zbog rada na teretnom prometu.

5.2.3. 	Željezničko stajalište je u Zadubravlju.

5.2.4. 	Postojeći željezničko-cestovni prijelazi su na županijskim cestama Ž 4188 i Ž 4216. Oba su osigurana svjetlosno-zvučnom signalizacijom i polubranicima.

5.2.5. 	 Planiran je novi denivelirani željezničko-cestovni prijelaz sa Ž 4216, a uz njega i željezničko stajalište za prijam i otpremu putnika. Planom je definirana zona u istraživanju za određivanje lokacije i trase željezničkih prijelaza.

5.2.6.	Na križanju ceste i željezničke pruge u istoj razini mora se osigurati trokut preglednosti u skladu s postojećim zakonom i pravilnikom.

5.2.7.	U koridoru željezničkih pruga van građevinskog područja i u građevinskom području naselja Garčin može se dograđivati građevinu željezničke postaje.

5.2.8.	Za izgradnju u pojasu širine 50 m od osi željezničke pruge treba ishoditi suglasnost od Komisije za pregled tehničke dokumentacije HŽ - infrastruktura.

5.2.9.	Za novu zračnu luku kategorije 2C osiguran je odgovarajući prostor u Zadubravlju. Ona će se vjerojatno graditi dijelom i van granica Općine Garčin.

## 5.2a. 	Prometni sustav -   zračni promet

5.2a.1.	Postojeće letjelište je, uz povećanje površine, određeno kao lokacija zračne luke u istraživanju.

## 5.3.	ELEKTRONIČKO KOMUNIKACIJA mreža

5.3.1. 	Pri izdavanju lokacijskih dozvola potrebno je planirane elektroničke komunikacijske vodove predvidjeti prvenstveno kao podzemne.

5.3.2. 	Kanalizaciju predvidjeti javnom površinom uz prometnice, odnosno u zelenom pojasu, gdje je to moguće.

5.3.3. 	Križanje trase s drugim podzemnim vodovima previdjeti 0,5 m ispod elektroničkih komunikacijskih vodova, a paralelno vođenje na minimalnom odstojanju od 1 m.

5.3.4. 	Izmještanje i druge radnje vezane uz položene elektroničke komunikacijske vodove treba vršiti samo uz suglasnost vlasnika.

5.3.5. 	Za elektroničke komunikacijske vodove treba osigurati koridore podzemno ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina.

5.3.6. 	Za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje koridore treba osigurati podzemno slijedeći koridore prometnica ili željezničkih pruga. Iznimno kada je to moguće, samo radi bitnog skraćivanja trasa, koridor se može planirati i izvan koridora prometnica ili željezničkih pruga vodeći računa o pravu vlasništva.

5.3.7. 	Za novu EK infrastrukturu za pružanje EK usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, omogućuje se postava baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgrađenim građevinama i rešetkastim ili jednocjevnim stupovima u naseljima i izvan njih, prema odredbama Prostornog plana Brodsko-posavske županije vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati radijskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora-koncesionara gdje god je to moguće.

Omogućuje se dogradnja odnosno rekonstrukcija postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture te eventualno proširenje izgradnjom novih građevina, radi primjene novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora u pokretnoj i nepokretnoj mreži.

## 5.4.	Naftovodi i plinovodi

5.4.1.	Na području Općine Garčin nalaze se: magistralni naftovodi DN 300/50 OS Beničanci - US Ruščica i DN 300/50 MOS Đeletovci - US Ruščica te neaktivna bušotina Garčin 1 (Ga-1). Zaštitni pojas međunarodnog naftovodnog sustava JANAF je u planu osiguran u širini od po 100 m obostrano od osi cjevovoda, sa svake strane, i od ograde terminala.

5.4.2.	Pri izdavanju lokacijskih dozvola i drugih odobrenja za građenje u pojasu od po 100 m obostrano od osi cjevovoda JANAF-a i ograde Terminala obvezatno je zatražiti posebne uvjete JANAF-a.

5.4.3.	Planira se proširenje terminala JANAF-a te izgradnja skladišnog prostora za sirovu naftu i derivate, zajedno s pripadajućim objektima, postrojenjima i infrastrukturom.

5.4.4.	Zaštitni pojas ovisi o promjeru i radnom tlaku cjevovoda, a generalno zaštitni pojas iznosi 30 m lijevo i desno od osi cjevovoda (plinovod, naftovod i produktovod). Unutar zaštitnog pojasa zabranjeno je graditi stabilne objekte namijenjene stalnom ili privremenom boravku ljudi, odnosno objekte koji nisu u funkciji proizvodnje nafte i plina. Uz primjenu posebnih mjera zaštite, zaštitni pojas za cjevovode može biti:

- za promjer cjevovoda do 125 mm - 10 m;

- za promjer cjevovoda od 125 mm do 300 mm - 15 m;

- za promjer cjevovoda od 300 mm do 500 mm - 20 m;

- za promjer cjevovoda veći od 500 mm - 30 m.

U zelenom pojasu širokom 5 m lijevo i desno od osi cjevovoda zabranjeno je saditi biljke čije korijenje raste dublje od 1 m, odnosno za koje je potrebno obrađivati zemljište dublje od 0,5 m.

Oko izgrađene bušotine zaštitna i požarna zona iznosi u polumjeru 30 m od osi bušotine. Za trajno napuštenu bušotinu sigurnosna zona, u kojoj je zabranjeno graditi objekte za život ili boravak ljudi, iznosi u polumjeru 3 m od osi bušotine.

Kod paralelnog vođenja infrastrukturnih instalacija (kanalizacija, vodovod, plinovod, električni kablovi, telefonski kablovi i ostalo) s našim instalacijama minimalna međusobna udaljenost mora biti 5 m računajući od vanjskog ruba infrastrukturnih instalacija do vanjskog instalacija cjevovoda.

Na mjestima križanja infrastrukturnih instalacija s instalacijama cjevovoda iste obavezno treba postaviti ispod instalacija cjevovoda. Vertikalna udaljenost mora biti najmanje 0,5 m računajući od donje kote cjevovoda do gornje kote cjevovoda ili kabela koji se polaže. Kut križanja mora biti između 900 i 600. Iznad mjesta križanja obavezno se postavlja pocinčana rešetka kao oznaka da ispod postojećeg cjevovoda prolazi najmanje još jedan cjevovod ili kabel.

Na mjestima križanja i paralelnog hoda prometnica, željezničkih pruga, vodotoka, kanalske mreže i dr. međusobna udaljenost definirana je posebnim propisima i sastavni je dio posebnih uvjeta.

5.4.5. 	Plinacro je vlasnik magistralnog plinovoda Slavonski Brod - Vinkovci DN 400/50. U istom koridoru je planirana gradnja magistralnog plinovoda Sotin - Slobodnica DN 800/75.

5.4.6. 	Udaljenost naftovoda i plinovoda od pojedinih građevina mora biti u skladu sa člankom 27.

Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima, te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (NN 53/1991. – Sl. list 26/85). Zaštitni koridor magistralnih plinovoda je po 30 m obostrano od osi. U tom koridoru je zabranjena gradnja namijenjena stanovanju i boravku ljudi.

5.4.7.	Razdaljine međa cjevovodima trebaju biti najmanje:

- 6 m između dva naftovoda JANAF-a

- 8 m između naftovoda i vodova drugih medija.

5.4.8.	Planirani su novi međunarodni produktovodi te cjevovod u sklopu međunarodnog projekta PEOP.

## 5.5.	Energetski sustav

5.5.1.	Kod izgradnje trafostanica u naseljima, trafostanicu treba povezati na elektroenergetsku mrežu podzemnim kablovima.

5.5.2.	Pri odabiru trase zračnog dalekovoda u pravilu treba zaobići građevinska područja i šumske površine.

5.5.3.	Dalekovodima je, ovisno o naponskoj razini, potrebno osigurati zaštitne koridore i to:

-	400	kV ZDV

Jednostruki	postojeći 35 m	planirani 40 m

Dvostruki	postojeći 40 m	planirani 50 m

-	220	kV ZDV

Jednostruki	postojeći 25 m	planirani 30 m

Dvostruki	postojeći 30 m	planirani 35 m

-	110	kV ZDV

Jednostruki	postojeći 20 m	planirani 25 m

Dvostruki	postojeći 25 m	planirani 30 m

-	35	kV ZDV	(30+30 m)	60 m

-	10, 20	kV ZDV	(15+15 m)	30 m

Za načelne trase novih dalekovoda koridori mogu biti i veći, a točan položaj će se odrediti lokacijskom dozvolom.

U zaštićenim koridorima gradnja objekata druge namjene moguća je samo uz posebne uvjete HEP-a.

5.5.4.	Ove građevine ne formiraju svoju građevnu česticu, a prostor ispod dalekovoda može se koristiti i u druge namjene u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova.

Na prostoru iznad položenog kabelskog dalekovoda nije dozvoljeno građenje, postavljanje nadzemne infrastrukture, prometnih znakova, obavijesnih ploča, reklamnih panoa, sađenje drveća i raslinja niti strojna obrada tla.

5.5.5.	OPĆI UVJETI ZA PROJEKTIRANJE ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA

- Nije dozvoljena gradnja objekata ispod zračnog dalekovoda.

- Novo planirane objekte locirati tako da udaljenost horizontalne projekcije najbližeg vodiča dalekovoda u neotklonjenom položaju, od objekta bude veća od 5 m.

- U slučaju izvođenja metalne ili žičane ograde pridržavati se slijedećih kriterija: Sigurnosna udaljenost voda od metalne ili žičane ograde iznosi 3,0 m.

- Prostor ispod dalekovoda koji će služiti za pristup vozilima, parking i manipulativni prostor treba izvesti tako da sigurnosna visina dalekovoda iznad definitivno uređene površine bude min 7,0.

- U tijeku izgradnje i eksploatacije nikada se ne smije ugroziti sigurnosna udaljenost između strojeva, građevinske skele, predmeta kojima se manipulira i bližeg vodiča DV-a, a koja iznosi 4,0 m.

- Nije dopušteno skladištenje lako zapaljivog materijala (skladište benzina, ulja, eksploziva i sl.) u nadzemnim objektima i na otvorenom prostoru ispod i u blizini dalekovoda. Sigurnosna udaljenost između dalekovoda i nadzemnih objekata u kojima se nalazi lakozapaljivi materijal jednaka je visini stupa uvećanoj za 3,0 m.

- Investitor je dužan predvidjeti mjere zaštite na radu i zaštite od požara kako ne bi došlo do nesreća i ispada dalekovoda uzrokovanih izgradnjom kao i kasnijom eksploatacijom planiranog zahvata u prostoru (uključujući i proces rada) u neposrednoj blizini dalekovoda.

- Treba omogućiti nesmetan pristup djelatnicima HEP-a u trasu dalekovoda tijekom redovitog održavanja kao i u hitnim intervencijama.

- Sve eventualne štete nastale na objektu dalekovoda proistekle iz nepoštivanja ovih uvjeta bit će otklonjene na teret investitora planiranog zahvata u prostoru.

- Svi troškovi zahvata, a koji bi mogli proizaći iz uvjeta (razne rekonstrukcije, pojačane izolacije, izrada elaborata, nadzor i dr.) izvest će se na teret investitora planiranog zahvata u prostoru.

- HEP-ODS ne odgovara za moguće štetne utjecaje ili posljedice na ljude i objekte, a koje bi mogle nastati zbog građevina ispod i u neposrednoj blizini dalekovoda.

5.5.6.	Demontaža postojećih elektroenergetskih objekata (zračnih dalekovoda, transformatorskih stanica TS 10(20)/0.4 kV, kabelske mreže ili zračne mreže) je moguća tek po ispunjenju svih ostalih tehničkih uvjeta – izgradnje planiranih elektroenergetskih objekata. U slučaju da postojeći elektroenergetski objekti smetaju u gradnji novih objekata bilo kakvih sadržaja potrebno je podnijeti zahtjev za izmicanje istih te snositi ukupne troškove.

5.5.7.	U sklopu izrade urbanističkih planova uređenja treba izraditi elektroenergetsku analizu s potrebnim vršnim opterećenjem, te prema procjeni smjestiti nove transformatorske stanice unutar centra konzuma. Ukoliko se u budućnosti pojavi novi kupac s potrebom za velikom priključnom snagom, lokacija potrebne nove transformatorske stanice osiguravat će se unutar njegove građevne čestice kao samostojeća građevina ili u sklopu druge građevine. Sukladno tome predvidjeti će se lokacije za nove TS 10(20)0.4 kV u skladu s planiranim budućim konzumom. Nove TS i kabelske dalekovode za interpolaciju u postojeću i prostornim planom planiranu 10(20) kV mrežu moguće je graditi u svim ulicama te na česticama pojedinih investitora.

5.5.8.	Pristup do TS 10(20)/0.4 kV je moguć i preko susjednih čestica uz pravo služnosti prolaza uz trajno osiguranje pristupa teškim vozilima s dizalicom u svrhu izgradnje i održavanja elektroenergetskih objekata. Za TS 10(20)/0.4 kV ne vrijede uvjeti za lociranje stambenih objekata, te ih je moguće locirati na 1.0 m od međe, odnosno 2.0 m od najbliže građevine koja služi za stalni boravak ljudi. TS 10(20)/0.4 kV moguće je locirati i unutar stambenih, odnosno stambeno-poslovnih građevina uz suglasnost drugih pravnih osoba s javnim ovlastima.

5.5.9.	Za novoprojektirane MBTS 10(20)/0.4 kV nužno je provesti parcelaciju s veličinom parcela 8x8 m. U posebnim slučajevima površina može biti i manja, ali ne manja od 7x5 m. Građevine transformatorske stanice trebaju biti na novoformiranim česticama u vlasništvu HEP-a..

5.5.10.	Za srednjenaponske elektroenergetske kabele potrebno je osigurati trase unutar čestica, ali ne ispod kolnika. Točne trase elektroenergetskih kabela odredit će se lokacijskim dozvolama ili građevinskim dozvolama za građevine za koje nije prethodno ishođena lokacijska dozvola.

5.5.11.	Trase potrebne za niskonaponsku mrežu i mrežu javne rasvjete moći će se definirati kad budu poznate točne lokacije novih transformatorskih stanica, energetske potrebe i trase eventualnih novih prometnica. Napajanje javne rasvjete treba biti predviđeno iz slobodnostojećeg mjernog ormara uz najbližu transformatorsku stanicu.

5.5.12.	Tehničko-energetski uvjeti za opskrbu električnom energijom planiranih sadržaja u pojedinoj zoni definirat će se u prethodnim elektroenergetskim suglasnostima u sklopu izdavanja lokacijskih dozvola kada budu poznate priključne snage svih objekata.

5.5.13.	Za potrebe kvalitetnog napajanja električnom energijom osigurana je gradnja novih dalekovoda 35(20) kV u svim novim prometnicama ili na zasebnim trasama.

5.5.14.	Planirana je gradnja novih TS što će poboljšati opskrbu postojećih potrošača:

BKTS T 506 Klokočevik farma

ŽSTS T 502 Klokočevik farma

ŽSTS T 513 Tim Petrol Selna

KTST 503 Farma Selna

ŽSTS T 608 Zadubravlje

NTS 35/10 kV u Trnjanima

5.5.15.	Pored ovih planom je omogućena gradnja novih TS svugdje gdje se zbog proširenja građevnih područja, gradnja farmi gospodarskih zona ili značajnijih infrastrukturnih građevina to pokaže potrebnim.

## 5.6.	ODVODNJA

5.6.1.	Pri izdavanju odobrenja za gradnju potrebno je planiranu kanalsku mrežu za odvodnju otpadnih i oborinskih voda (kanalizacija), predvidjeti prvenstveno u koridorima prometnica. Ako to nije moguće, može ju se predvidjeti i izvan njih.

## 5.7.	Vodoopskrba

5.7.1.	Pri izdavanju lokacijskih dozvola potrebno je planiranu mrežu vodovoda predvidjeti u koridorima prometnica. Ako to nije moguće, može ju se predvidjeti i izvan njih.

5.7.2.	Vodozaštitna područja treba zaštititi od utjecaja potencijalnih zagađivača pri izdavanju lokacijskih dozvola za novu gradnju.

5.7.3.	U zoni vodozaštite zabranit će se upotreba pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji.

5.7.4. Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih građevina za javnu vodoopskrbu, trase, koridori i površine određeni ovim planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko – pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da onemoguće izvedbu cjelovitog rješenja predviđenog ovim planom.

5.8. 	Korištenje obnovljivih izvora energije

5.8.1. 	Planom se omogućuje gradnja građevina za proizvodnju električne te toplinske energije koje koriste obnovljive izvore energije kao i gradnja postrojenja učinkovite kogeneracije.

Obnovljivi izvori energije su sunčeva energija, toplina okoliša, toplina zemlje, toplina vode, biomasa, prirodna snaga vodotoka bez hidrauličkih zahvata, energija vjetra itd.

5.8.2. 	Za gradnju građevina koje koriste obnovljive izvore energije, a grade se na zasebnim građevnim česticama treba ishoditi odobrenje za gradnju u skladu s odredbama odgovarajućih propisa. Građevine moraju biti obzirne prema okolišu.

5.8.3. 	Za postavljanje solarnih kolektora ili fotonaponskih ćelija na pročelja te krovove zgrada ili na njihovu građevnu česticu, nije potrebno izdavati nikakav posebni akt tijela nadležnog za upravne poslove prostornog uređenja i graditeljstva.

Solarne kolektore i/ili fotonaponske panele može se postavljati na krovove i pročelja zgrada unutar građevinskog područja naselja i izdvojenih građevinskih područja svih namjena.

5.8.4. 	Planom je određena lokacija elektrane u Garčinu (do 3 MW), na kojoj je moguća gradnja i drugih građevina gospodarske djelatnosti a one će se graditi u skladu s odredbama.".

5.8.5. 	Postrojenja snage do 3 MW su:

- postrojenja za proizvodnju električne energije iz sunčeve energije (solarna elektrana),

- postrojenja za proizvodnju električne energije iz bioplina i biomase

- postrojenja za preradu otpadnih tvari u svrhu proizvodnje električne energije i toplinske energije

- elektrane na tekuća biogoriva

- geotermalne elektrane.

5.8.6. 	Prostornim planom Brodsko-posavske županije, a izvan građevinskog područja naselja, omogućuje se izgradnja postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju, instalirane električne snage do uključivo 3 MW. Postrojenja snage do uključivo 3 MW, koja se mogu graditi kao samostalne cjeline u sastavu građevine za poljoprivrednu proizvodnju, plastenike, staklenike i farme su:

- postrojenja za kogeneraciju koja koriste otpadne tvari iz procesa proizvodnje za potrebe proizvodnje toplinske i električne energije.

Prostornim planom Brodsko-posavske županije, a izvan građevinskog područja naselja, omogućuje se i izgradnja postrojenja za korištenje obnovljivih izvora, instalirane električne snage do uključivo 3 MW ukoliko su ista označena i planirana na kartografskim prikazima PPUO/G-ova. Ovim Planom je omogućena gradnja takvih postrojenja na svim farmama.

Članak

# 6.	MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

6.1.	Krajobrazne i prirodne vrijednosti unutar općine Garčin su šumska područja sa izvorima i svetištima te krajnji južni obronci Dilj gore s vinogradima i voćnjacima. 
U općini Garčin nema zaštićenih područja prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).

6.2.	Planom se prirodu štiti očuvanjem biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštitom prirodnih vrijednosti, a to su zaštićena područja, zaštićene svojte te zaštićeni minerali i fosili.

6.3.	Treba izbjegavati zahvate u sastojinama gospodarskih jednoobodnih šuma (uređajni razredi hrasta lužnjaka 140 godina, hrasta kitnjaka 120 godina, obične bukve 100 godina), sastojine koje su u fazi oplodne sječe, sastojine I i II dobnog razreda, sastojine u kojima je Osnovom ili Programom propisana sanacija ili konverzija.

6.4.	Prilikom planiranja zahvata izbjegavati usitnjavanje površina obraslih šumom na manje od 1000 m2 u svrhu očuvanja stabilnosti i bioraznolikosti šumskog ekosustava.

6.5.	U sastojinama zaštitnih šuma koje služe za zaštitu zemljišta, voda, naselja, objekata i druge imovine, dokumentom prostornog uređenja izbjegavati planiranje onih zahvata koji bi ugrozili njihovu zaštitnu ulogu.

6.6.	Treba izvršiti valorizaciju staništa divljih životinja kroz formirana lovišta na tom području na način da se infrastrukturnim i vodnogospodarskim sustavima ne ugrozi slobodna migracija divljači karakteristične za to područje, ne umanji bonitet lovišta smanjivanjem površina lovišta ispod 1000 ha ili više od 20% površine lovišta ili lovno produktivne površine.

6.7. 	U Općini Garčin nalazi se područje Ekološke mreže Republike Hrvatske koja je proglašena Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19) te područje očuvanja značajno za ptice Jelas polje HR1000005.

6.8.	Za planirani zahvat u području ekološke mreže koji sam ili sa drugim zahvatima može imati bitan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područje ekološke mreže, ocjenjuje se njegova prihvatljivost za ekološku mrežu sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

6.9.	Pri oblikovanju građevina (posebice onih koji se mogu graditi izvan naselja) treba koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi.

6.10.	Pri planiranju trasa novih prometnica uvažavati specifičnosti reljefa i vegetacijski pokrov na način utjecaja na krajobraz i prirodne sastavnice prostora svedu na najmanju moguću mjeru.

6.11.	Pri planiranju gospodarskih djelatnosti, treba osigurati racionalno korištenje neobnovljivih prirodnih dobara, te održivo korištenje obnovljivih prirodnih izvora. Korištenje prirodnih dobara u području Općine može se planirati samo temeljem programa/planova gospodarenja/upravljanja u šumarstvu, lovstvu, vodnom gospodarstvu, rudarstvu i dr. koji sadrže uvjete i mjere zaštite prirode.

6.12.	Treba spriječiti zahvate koji značajno nagrđuju krajobraz i mijenjaju prepoznatljive vizure na vrijedne prostorne cjeline. Na mjestima s kojih se pružaju vizure nije moguća gradnja, izuzev građevina koje imaju funkciju vidikovca i sl.

6.13.	Ekološki vrijedna područja koja se nalaze na području Općine treba sačuvati i vrednovati u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

6.14.	Na području Općine Garčin treba provoditi slijedeće mjere očuvanja:

- Osigurati povoljnu količinu vode u vodenim i močvarnim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta i očuvati povezanost vodnog toka.

  - Izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene vodnog režima vodenih i močvarnih staništa ukoliko to nije potrebno za zaštitu života ljudi i naselja.

  - U zaštiti od štetnog djelovanja voda dati prednost korištenju prirodnih retencija i vodotoka kao prostora za zadržavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju.

  - Gospodariti travnjacima putem ispaše i režimom košnje, prilagođenim stanišnom tipu te očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip što podrazumijeva neunošenje stranih (alohtonih) vrsta i genetski modificiranih organizama, te poticati uzgoj autohtonih svojti biljaka i životinja.

  - Očuvati povoljan omjer između travnjaka i šikara, uključujući i sprječavanje procesa sukcesije (sprečavanje zarašćivanje travnjaka i dr.).

  - U gospodarenju šumama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno praćenje njihova stanja te očuvati u najvećoj mjeri šumske čistine (livade, pašnjaci i dr.) i šumske rubove.

  - Prilikom dovršnog sijeka većih šumskih površina, gdje god je moguće i prikladno, ostavljati manje neposječene površine.

6.15.	Izgradnja u vinogradima i voćnjacima na južnim obroncima Dilj gore ovim planom definira se u cilju očuvanja prirodnog pejsaža. Visina građevina dozvoljava se do podrum, jedna nadzemna etaža i potkrovlje, a tlocrtna izgrađenost čestice maksimalno 20 %.

6.16.	Poljoprivredni pejsaž nizinskog dijela - savske nizine štiti se od neplanske izgradnje formiranjem građevinskih područja isključivo uz postojeće prometnice, te izbjegavajući poljoprivredne površine.

6.17.	Za arheološke zone je prije svake intervencije neophodno provesti prethodno istraživanje.

| Red. br. | Mjesto | Naziv spomenika | Evid. | Rek. | Prev. | Reg. | Dos. | Kat | Vrsta spomenika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bicko Selo | Prapovijesno srednjovjekovno selište u Satnici | 1802 |  |  | Z-1702 |  | B | Arheologija |
| 2. | Bicko Selo | Prapovijesno srednjovjekovno nalazište "Veliki brijeg" | 1803 |  |  | Z-1703 |  | A/B | Arheologija |
| 3. | Garčin | "Dvorine" Prapovijesno nalazište | 1510 |  |  |  |  |  | Arheologija |
| 4. | Garčin | "Ruška" Antičko nalazište | 1511 |  |  |  |  |  | Arheologija |
| 5. | Garčin | "Mekota - Gunja" prapovijesno nalazište u Surevici | 1512 |  |  |  |  |  | Arheologija |
| 6. | Klokočevik | "Klinovac" | 1532 | 212 |  |  |  |  | Arheologija |
| 7. | Klokočevik | "Martino selište" | 993 | 213 |  | R-624 |  | A | Arheologija |
| 8. | Sapci | Prapovijesno srednjovjekovno nalazište "Breznik" | 1559 |  |  |  |  |  | Arheologija |
| 9. | Zadubravlje | Prapovijesno i srednjovjekovno nalazište "Dužine - Čaklovac"1 | 1800 |  |  | Z-1718 |  | B | Arheologija |
| 10. | Zadubravlje | Prapovijesno i srednjovjekovno nalazište "Dužine-Čaklovac" | 1801 |  |  | Z-1719 |  |  | Arheologija |
| 11. | Zadubravlje | "Zagaji" prapovijesno nalazište "Zagaji" | 1585 |  |  |  |  |  | Arheologija |
| 12. | Garčin | Arheološko nalazište s srednjovjekovnog kaštela |  |  |  | Z-7257 |  |  | Arheologija |
| 13. | Garčin | Arheološko nalazište s ostacima srednjovjekovne crkve sv. Petra |  |  | P-6216 |  |  |  | Arheologija |

6.18.	Povijesne ruralne graditeljske cjeline naselja Klokočevik, Vrhovine, Bicko Selo i Garčin s pojedinačnim građevinama graditeljske cjeline potrebno je štititi od neplanske izgradnje, te nastojati zadržati u prostoru u izvornom obliku. Svaka intervencija na tim građevinama moguća je uz stručnu suglasnost nadležne institucije za zaštitu spomenika kulture.

6.19.	Jedina zaštićena građevina u općini Garčin je župna crkva Sv. Mateja, Apostola i Evanđeliste u Garčinu zaštićena kao spomenik kulture 1970. g. i upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda u Osijeku (ROS176). Na njoj se ne mogu izvoditi bilo kakvi građevni zahvati bez posebnih uvjeta upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture i prirode. Građevina se mora održavati tako da se štite sva arhitektonska obilježja koja ju čine zaštićenim kulturno - povijesnim spomenikom.

6.20. 	Župnu crkvu u Trnjanima i stražaru iz razdoblja Vojne krajine u Garčinu se predlaže zaštiti.

Članak

# 7.	POSTUPANJE S OTPADOM

7.1. 	Način sanacije postojeće deponije otpada odredit će se elaboratom sanacije u skladu sa Zakonom o otpadu i Planom gospodarenja otpadom Brodsko-posavske županije. Planom nije određena lokacija nove deponije na području općine. Otpad će se odvoziti u županijski centar za gospodarenje otpadom, "Šagulje" kod Nove Gradiške.

7.2. 	Na području općine planirano je reciklažno dvorište iz kojeg će se prikupljati otpad, slati u pretovarnu stanicu koja će biti van područja općine.

7.3. 	Planirano je i reciklažno dvorište za građevinski otpad.

7.4. 	Mjere postupanja s otpadom su:

  - izbjegavati nastajanje i smanjivati količine proizvedenog otpada,

  - organizirati sortiranje otpada u svrhu smanjivanja količina i volumena otpada,

  - organizirati sakupljanje, odvajanje i odlaganje svih iskoristivih otpadnih tvari (papir, staklo, metal, plastika i dr.),

  - organizirati odvojeno sakupljanje opasnog otpada,

  - unutar domaćinstava odvajati biootpad i kompostirati ga,

  - proizvedeni industrijski neopasni i opasni otpad pravne osobe dužne su sakupljati i predati ovlaštenim sakupljačima uz prateću dokumentaciju i izvješća redovno dostavljati nadležnim državnim službama,

  - upravni odjel dužan je voditi očevidnik sakupljenog i odloženog komunalnog otpada te krajem kalendarske godine izvješća dostavljati nadležnom uredu unutar kojeg se vodi Katastar emisija u okoliš,

  - divlja odlagališta sanirati i zatvoriti.

7.5. 	Za prikupljanje sekundarnih sirovina određene su lokacije reciklažnih dvorišta.

7.6. 	Prilikom nove gradnje treba na građevnoj čestici odrediti i urediti prostor za smještaj posuda za otpad.

7.7. 	Po odabiru lokacije za odlaganje opasnog otpada, na nivou Države, a izvan područja Općine Garčin, postojeća sabirna mjesta koristit će se za prikupljanje, obrađivanje i skladištenje, ali ne i za odlaganje.

7.8. 	Sve postojeće lokacije na kojima se obavlja djelatnosti sakupljanja oporabe i obrade opasnog i neopasnog otpada mogu nastaviti s radom.

7.9. 	Planom je u skladu s Planom gospodarenja otpadom određena obaveza sanacije "divljih" odlagališta.

7.10. 	Općina je, sukladno zakonskoj regulativi s područja gospodarenja otpadom, dužna na svojem području postaviti odgovarajuće spremnike i osigurati gradnju reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom.

7.11. 	Reciklažna dvorišta su ograđeni i nadzirani objekti, opremljeni sustavima za zaštitu okoliša, u kojima je organizirano preuzimanje i odvojeno skupljanje i razvrstavanje otpada. Reciklažno dvorište može biti i mobilno, izvedeno kao pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada (npr. otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, deterdženti, boje, lijekovi, EE otpad, baterije i akumulatori, građevni otpad od manjih popravaka iz kućanstva i dr.).

7.12. 	Planom su određene lokacije reciklažnih dvorišta. Reciklažna dvorišta mogu biti i u gospodarskim zonama (I).

7.13. 	Reciklažno dvorište za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom je građevina namijenjena za prikupljanje, razvrstavanje i privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada, tj. korisnih tvari iz otpada kao što su papir, karton, staklo, metali, plastika i slično. Smjernice za planiranje reciklažnih dvorišta u cilju zaštite sastavnica okoliša:

- Pri izboru lokacije za građevine reciklažnog dvorišta preferirati brownfield lokacije.

- Reciklažna dvorišta planirati na zračnoj udaljenosti od najmanje 50 m od zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem, 150 m od zone mješovite, pretežito stambene namjene i zone namijenjene samo stanovanju i boravku, te 250 m od zone namijenjene odmoru, oporavku i liječenju, te rekreaciji. U slučaju nemogućnosti osiguranja propisane zone odmaka, potrebno je analizirati i odrediti primjenu najboljih raspoloživih tehnologija umanjivanja negativnih utjecaja buke, vibracija i rizika od velikih nesreća, uzimajući u obzir i negativne utjecaje prometa, te sukladno i najmanju prihvatljivu udaljenost od predmetnih namjena.

- Reciklažna dvorišta potrebno je planirati na zračnoj udaljenosti od najmanje 50 m od objekata zaštićene graditeljske baštine zbog utjecaja vibracija i emisija iz prometa, uz uvjet da nije izloženo pogledu s nijedne točke predmetnog kulturnog dobra, kako bi se očuvao njegov vizualni integritet.

- Reciklažna dvorišta ne planirati u zoni velike vjerojatnosti pojavljivanja poplava, a izbjegavati i planiranje u zonama srednje vjerojatnosti pojavljivanja.

- Zbog potrebe transporta teškim kamionima (preko 16t), reciklažna dvorišta planirati uz državne ili županijske cesta, preferirajući prometnice višeg reda, izbjegavajući rute uz zaštićene objekte graditeljske baštine.

7.14. 	Reciklažno dvorište za građevinski otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada. Reciklažno dvorište za građevni otpad može se graditi u zonama izdvojenog građevinskog područja gospodarske namjene I ili označenog u Planu.

7.15. 	Reciklažno dvorište za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom, kao i reciklažno dvorište za građevni otpad mora se odgovarajuće urediti, odnosno ispuniti sve potrebne tehničko-tehnološke i druge uvjete definirane posebnim propisima za način uređenja reciklažnih dvorišta, te izgradnju i oblikovanje skladišta i drugih potrebnih građevina (ukoliko će se graditi). Primjenjuju se uvjeti definirani za izgradnju i uređenje u gospodarskim zonama, te posebni propisi. Smjernice za lociranje reciklažnih dvorišta za građevni otpad u cilju zaštite sastavnica okoliša:

- Pri izboru lokacije za građevine reciklažnih dvorišta građevinskog otpada preferirati brownfield lokacije.

- Omogućiti da se na plohama određenima kao reciklažna dvorišta građevinskog otpada mogu koristiti mobilni uređaji za obradu otpada.

- Kod reciklažnih dvorišta kapaciteta preko 20 t/dnevno u gospodarskim zonama izdvojenog građevinskog područja, namjeravani zahvat planirati na minimalnoj udaljenost od zona stambene, mješovite, društvene, turističke, te zaštićene prirodne i graditeljske baštine namjene od 250 m, zbog negativnih utjecaja buke, vibracija i prašine. Ukoliko kapacitet obrade otpada ne prelazi 20 t/dan, zona udaljenosti od osjetljivih namjena može biti i manja od 250 m, ali ne manja od 50 m.

- U slučaju nemogućnosti osiguranja propisane zone odmaka reciklažnih dvorišta, osigurati primjenu najboljih raspoloživih tehnologija umanjivanja negativnih utjecaja buke, vibracija i rizika od velikih nesreća, uzimajući u obzir i negativne utjecaje prometa, te sukladno i najmanju prihvatljiva udaljenost od predmetnih namjena

- Oko postrojenja ili reciklažnog dvorišta za građevni otpad preporuča se načiniti vegetativna zona: autohtone vrste, visoki sloj raslinja.

- Reciklažna dvorišta za građevni otpad planirati na lokacijama s kojih je omogućena najkraća povezanost za prometnicama najviših kategorija.

7.16. 	Otpad je na reciklažnim dvorištima potrebno obrađivati i skladištiti na takav način da se onemoguće i spriječe emisije u zrak i okolni prostor.

7.17. 	Rubno, s unutarnje strane lokacije/građevne čestice reciklažnog dvorišta potrebno je zasaditi visoko i nisko zelenilo kao zaštitni tampon zelenilo prema ostalim namjenama u okruženju, minimalne širine 5 m.

7.18. 	Kompostana je prostor namijenjen prihvatu bio otpada i proizvodnji komposta. Kompostana se mora odgovarajuće urediti, odnosno ispuniti sve potrebne tehničkotehnološke i druge uvjete definirane posebnim propisima za način uređenja, te izgradnju i oblikovanje postrojenja, skladišta i drugih potrebnih građevina (ukoliko će se graditi). U pravilu se primjenjuju uvjeti definirani za izgradnju i uređenje u gospodarskim zonama.

7.19. 	Proizvođači proizvodnog otpada koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, a koji se po sastavu i svojstvima razlikuje od komunalnog otpada, dužni su isti zbrinuti sukladno zakonskim propisima.

7.20. 	Proizvodni subjekti u novim gospodarskim zonama moraju riješiti zbrinjavanje otpadnih voda na način da se prije njihovog upuštanja u recipijent izvrši predtretman u uređaju za pročišćavanje.

7.21. 	Komponente komunalnog otpada opasnog karaktera (istrošene baterije, stari lijekovi, ambalaža od boja, ulja i lakova, mineralnih gnojiva, sredstava za zaštitu bilja i dr.) potrebno je izdvojeno prikupljati.

7.22. 	Posebnim dokumentom odredit će se mjesta za prikupljanje dijela komunalnog otpada opasnog karaktera i dinamiku odvoza tog otpada.

7.23. 	Građevine za prikupljanje, razvrstavanje i obradu neopasnog otpada mogu se graditi u zonama gospodarske namjene.

7.24. 	Zelene otoke se može uređivati u svim naseljima.

Članak

# 8.	MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

8.1.	Prilikom izdavanja lokacijskih dozvola za građevine privrednih aktivnosti, potrebno je u skladu s posebnim propisima osigurati mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš (zaštita od buke, zagađenja zraka, vibracija, elektroenergetskog zračenja, pročišćavanje otpadnih voda, tehnološki otpad i sl.)

8.2.	Prilikom izdavanja lokacijskih dozvola za ostale građevine potrebno je osigurati mjere zaštite od požara. Kod izdavanja lokacijskih dozvola potrebno je pridržavati se važećih propisa o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje urbanističko-arhitektonskih barijera.

## 8.1.	Zaštita podzemnih voda

8.1.1.	Radi zaštite podzemnih voda potrebno je prilikom izdavanja lokacijskih dozvola propisati i mjere zaštite:

  - izgraditi sustave za odvodnju otpadnih voda od vodonepropusnih elemenata,

  - oborinske vode s prometnih površina i parkirališta odvoditi putem slivnika s taložnica u javnu kanalizaciju,

  - naročitu pažnju posvetiti kod uređenja groblja da se drenažu i odvodnju izvede u javnu kanalizaciju, tj. da se ne ugrožavaju okolna naseljena područja.

Planom je predviđeno formiranje zone zaštite oko izvorišta pitke vode.

## 8.2.	Zaštita od buke

8.2.1.	Radi zaštite od buke te stvaranja zvučnih barijera potrebna je između željezničke pruge te stambenih dijelova naselja sadnja visokog zelenila. Ovim planom predlaže se da se na građevnim česticama koje se nalaze uz koridore koji su ugroženi bukom, (autoput, željeznica), sadi drveće u širini od min. 5 m, a izgradnja planira u dubini građevne čestice što više odmaknuta od izvora buke.

8.2.2.	U Zadubravlju i Bickom Selu radi zaštite naselja od buke izvesti će se zaštitna ograda u sklopu autoceste.

## 8.3.	Zaštita od požara

8.3.1.	Pridržavajući se odredbi propisa, planom su osigurani vatrogasni prilazi do svih građevina. Lokacijskim dozvolama treba osigurati ostale prilaze i vatrogasne pristupe te površine za rad vatrogasne tehnike u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN. 35/94, 55/94 i 142/03).

8.3.2.	Planom su osigurani koridori cjevovoda za količine vode potrebne za gašenje požara u skladu sa odredbom Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06).

8.3.3.  	U svrhu sprječavanja nastajanja i širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti:

  - udaljena od susjednih građevina najmanje 4 metra ili manje ako se dokaže, (uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima i dr.) da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili

  - odvojena od susjednih građevina zidom vatrootpornosti 90 minuta koji, u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 min) koja nadvisuje krov susjedne građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.

8.3.4.	Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu (Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe, NN 35/94, 55/94 i 142/03).

8.3.5.	Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se, ukoliko već ne postoji, predvidjeti da vanjska hidrantska mreža za gašenje požara bude određena prema posebnom propisu (Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara, NN 08/06).

8.3.6.	Prilikom prometa, skladištenja ili držanja zapaljivih tekućina i/ili plinova glede sigurnosnih udaljenosti primijeniti odredbe Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10), te Pravilnika o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) i Pravilnika o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07).

## 8.4.	Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća

8.4.1.	Za područje Općine Garčin izrađena je procjena rizika od velikih nesreća (2018.) kojim je dana identifikacija, analiza, vrednovanje i obrada rizika od velikih nesreća, koje su prema scenariju podijeljene u:

- Poplave izazvane izlijevanjem vodenih tijela

- Potres

- Olujni vjetar s tučom

- Suša

- Pojava toplinskog vala

- Mraz

- Epidemije i pandemije

- Tehničko-tehnološke nesreće – industrijske nesreće

- Tehničko-tehnološke nesreće u prometu (cestovnom željezničkom)

8.4.1.1.	Vrste, intenzitet i učinci te moguće posljedice djelovanja prirodnih, tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća po stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, te okoliša

A.		Prirodne opasnosti i prijetnje

A1. 	Poplave

Poplava kao elementarna nepogoda na prostoru općine Garčin, je zbog hidroloških pokazatelja i stanja uređenosti obrambeno-zaštitne infrastrukture moguća. Moguće su poplave uslijed velikih količina oborina i brzog narastanja količine vode u potocima "bujičarima" te uslijed naglog topljenja snijega. Značajniji vodotoci su Biđ, Brezna, Gardun i Veliki potok, te retencija Gardun.

Kod vodnogospodarskih zahvata treba maksimalno poštivati prirodna i krajobrazna obilježja. Do svih građevina zaštitne infrastrukture treba izvesti pristupne puteve odgovarajuće nosivosti.

Preventivne i zaštitne mjere su gradnja akumulacija, retencija i oborinskih nasipa, te određivanje poplavnih područja. U njima zgrade ne mogu imati podrum. Svi vodotoci se moraju urediti tako da je prostor zaštićen od 100 godišnje velike vode.

A.2. Potres

Na temelju postojećih analiza određene su površine maksimalnih intenziteta potresa, koje je za područje Općine Garčin VII°, prema MSK ljestvici. S obzirom na pretežno nisku gradnju sa stanovišta zaštite to smanjuje opasnost.

Općina Garčin nalazi se na području tektonske jedinice Požeška gora - Dilj gora. U okviru cjelokupnog teritorija nalaze se dva specifična dijela prostora:

- sjeverni brežuljkasti prostor s naseljima Vrhovina, Klokočevik i Surevica na rubu šumske vegetacije,

- južni nizinski ravničarski prostor s naseljima uz glavnu prometnicu: Trnjani, Selna, Garčin, Sapci, a odvojcima se dolazi do naselja Zadubravlje i Bicko Selo, koja su na krajnjem južnom dijelu općine.

Prema maksimalnom intenzitetu potresa, na ovom prostoru mogu se očekivati potresi 7° Medvedev-Sponhauser-Karnik.

Mjere zaštite stanovništva i materijal dobara od potresa temelje se na vrednovanju značaja zemljanog položaja, gustoće stanovništva, izgrađene strukture naselja, gospodarskim, prometnim i infrastrukturnim građevinama.

Mjere zaštite provode se kroz temeljne i posebne uvjete zaštite, uređenja i korištenja prostora.

Temeljni uvjeti zaštite obuhvaćeni su načelima i općim uvjetima prostornog planiranja i zaštite prostora. Primijenjene su kroz prostornu organizaciju u kojoj je primijenjeno načelo policentričnosti mreže naselja.

- Na području Općine Garčin utvrđen je VII°intenziteta potresa po MSK ljestvici. Zaštita građevina od potresa provodi se projektiranjem i gradnjom građevina, sukladno posebnim propisima,

- Savjesna i sustavna primjena Pravilnika o tehničkim normativima izgradnje objekata u seizmičkim područjima će to omogućiti,

- Mjere građenja kojima se ograničava gustoća izgradnje, namjena i visina zgrada te njihova međusobna udaljenost u naseljima su sadržane u Odredbama za provođenje.

A.3. Olujni vjetar s tučom

Olujni vjetar, a ponekad i orkanski, udružen s velikom količinom oborine ili čak i tučom, osim što stvara velike štete na imovini, poljoprivrednim i šumarskim dobrima, raznim građevinskim objektima, u prometu te tako nanosi gubitke u gospodarstvu, ugrožava i često puta odnosi ljudske živote.

Tuča uzrokuje najveće štete na ratarskim kulturama te voćarstvu, vinogradarstvu, šumarstvu nanoseći biljkama mehanička oštećenja lisne površine i ploda (što izravno utječe na smanjenje ili izostajanje prinosa, ali je redovito prati i intenzivan napad biljnih bolesti).

Krupna tuča može oštetiti pokrove i ostakljenja na građevinskim objektima, ozbiljno oštetiti vozila, a takva može izazvati i teže ozljede osoba. Štete od tuče, čija visina ovisi o intenzitetu, trajanju i veličini zrna tuče, mogu se znatno smanjiti, a u nekim slučajevima i sasvim otkloniti, dobro definiranim, organiziranim i provođenim sustavom protugradne obrane za područje cijele Županije.

A.4. Suša

Dugotrajna suša sa velikim štetama moguća je u ljetnom periodu s obzirom na klimatske promjene i promjene vodnog režima.

Objekti za prikupljanje i skladištenje vode (sabirni i dovodni kanali, površinske akumulacije, bazeni spremnici, upojni bunari i podzemne akumulacije) omogućuju da se voda prikupi onda kada se u sklopu hidrološkog ciklusa pojavljuje na nekom području te da se sačuva za upotrebu u vremenu kada je inače nema.

Planom zaštite i spašavanja će se ove i druge mjere detaljnije razraditi.

Mjere zaštite temelje se na slijedećim propisima:

- Članak 24p. i 24r. Zakona o unutarnjim poslovima (NN br. 29/91) i pročišćeni tekst, 73/91., 19/92., 33/92, 76/94., 161/98, 20/00 i 53/00),

- Članak 7., 8. i 50. Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN broj 29/83, 36/85 i 42/86),

A.5. Pojava toplinskog vala

Toplinskim valom nazivamo pojavu ekstremno visokih temperatura koje se pojavljuju na nekom području u određenom vremenu. Na ovom području karakteristike toplinskih valova su temperature više od 35oC. U zadnjem se desetljeću uočava trend porasta temperature u ljetnom razdoblju.

Pojava toplinskog vala je jako zastupljena na ravničarskom području Slavonije, koje je u rizičnom periodu često i najtoplije područje Republike Hrvatske. Česti su i vjetrostaji pa nema hlađenja vjetrom. Uslijed globalnog zatopljenja za očekivati je njegovu češću pojavu.

A.6. Mraz

Cijelo područje Općine može pogoditi mraz koji uzrokuje velike štete u poljoprivredi, voćarstvu i vinogradarstvu.

Mraz je meteorološka pojava koja nastaje pri tlu u vedrim noćima i pri slabijem vjetru, kad uz hladno tlo prizemni sloj zraka pri temperaturi nižoj od 0˚C izravno prijeđe iz vodene pare u led (depozicija). Najčešće se javlja po dolinama u koje se slijeva hladan zrak s okolnih obronaka.

Kod slabih mrazova dolazi do oštećenja zelenih nezaštićenih dijelova. Kod pojave slabih i umjerenih mrazova dolazi do oštećenja zelenih dijelova biljaka, što ne dovodi do velikih problema za biljke. Kod pojave jakih i vrlo jakih dolazi do oštećenja tkiva, što može izazvati značajna oštećenja na deblu, granama, krošnji i sl. Prilikom smrzavanja tla dolazi do odumiranja korijena i „izbacivanja“ korijena ako biljka nije prilagođena na takve uvjete.

A.7. Epidemije i pandemije

Pandemija nastaje kada se uspostavi cirkulacija virusa s posve različitim podtipom osnovnog površinskog antigena, na koji stanovništvo nema ranije stečena protutijela.

Građevine od javnog značaja i objekti kritične infrastrukture neće pretrpjeti nikakva oštećenja izazvana pojavom epidemije/pandemije gripe. Poteškoće su moguće u osiguravanju normalnog funkcioniranja kritične infrastrukture.

B.	Tehničko-tehnološke nesreće – industrijske nesreće

Ravničarskim dijelom Općine Garčin između naselja Zadubravlje i Garčin (cijelom dužinom od zapadne do istočne granice Općine) nalaze se cjevovodi magistralnog plinovoda (Plinacro) i magistralnog naftovoda (Janaf).

Uz zapadnu granicu Općine nalazi se terminal JANAF-a, gdje se namjerava sagraditi skladišni prostor za sirovu naftu i derivate sa pripadajućom infrastrukturom i postrojenjima. Sjeverno od naselja Zadubravlje trasu naftovoda i plinovoda siječe autoput Sl. Brod - Županja.

Prostornim planom određen je zaštitni pojas od 100 m obostrano od osi cjevovoda i ograde terminala. Za eventualnu gradnju u tom pojasu potrebno je zatražiti posebne uvjete JANAF-a.

Tehničko-tehnološke katastrofe ili velike nesreće u gospodarskim objektima nastaju kao posljedica nesretnog događaja uzrokovanog ljudskom nepažnjom, nemarnošću ili namjerom izazivanja krizne situacije. Također mogu nastati kao posljedica tehničkog kvara strojeva u lancu proizvodnje ili distribucije, te kao posljedica djelovanja vanjskih prirodnih sila ili drugih oblika vanjskog utjecaja (udar groma, potresa, poplave, olujnih i orkanskih udara vjetra itd.). Ovakve velike nesreće izazivaju posljedice na stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, te na infrastrukturne objekte.

B.1. Objekti za distribuciju plina

Pregled naselja kritične infrastrukture ugrožene od raspleta mreže magistralnih plinovoda

| Max. doseg učinka (m) | Učinak | Ugrožena naselja i objekti kritične infrastrukture Magistralni plinovod DN 400 Slavonski Brod - Negoslavci BIS Zadubravlje - BIS Andrijevci |
| --- | --- | --- |
|  |  | Naselja | Prometnice | Elektroopskrba | Transport nafte | Vodotoci i zaštitna infrastruktura |
| 320 | eksplozija i/ili požar | sjeverni dio naselja Zadubravlje | Autocesta Slavonski Brod - Županja na potezu od Sl. Broda do Zadubravlja | Dalekovode sjeverno od naselja Sapci | trasa naftovoda u vlasništvu JANAF-a duž koje je položen plinovod | Kanal Mali Lateralac |
|  |  | naselja Garčin naselje Sapci | Autocesta Slavonski Bod Županja koja siječe trasu plinovoda sjeverno od naselja Zadubravlje. Dio željezničke pruge Slavonski Bord - Vrpolje prometnice: Zadubravlje - Trnjani Garčin - Sapci - Staro Topolje |  |  | Vodotok Brezna Lateralni kanal |

1.1.3.2.	Objekti za distribuciju i skladištenje nafte

Područjem općine Garčin prolaze magistralni naftovodi kojima gospodari JANAF d.o.o.

Pregled naselja i kritične Infrastrukture ugrožene od magistralnog naftovoda

| Max. doseg učinka (m) | Učinak | Ugrožena naselja i objekti kritične infrastrukture JANAF Magistralni naftovod Blok stanica Lužani - Terminal Slavonski Brod Magistralni plinovod DN 400 Slavonski Brod - Negoslavci Terminal Slavonski Brod - Blok stanica Vrpolje |
| --- | --- | --- |
|  |  | Naselja | Prometnice | Elektroopskrba | Transport nafte | Vodotoci i zaštitna infrastruktura |
| 558 | eksplozija i/ili požar | sjeverni dio naselja Zadubravlje naselja Garčin naselje Sapci | Autocesta Slavonski Brod - Županja na potezu od Sl. Broda do Zadubravlja Autocesta Slavonski Bod Županja koja siječe trasu plinovoda sjeverno od naselja Zadubravlje. Dio željezničke pruge Slavonski Bord - Vrpolje prometnice: Zadubravlje - Trnjani Garčin - Sapci - Staro Topolje | Dalekovode sjeverno od naselja Sapci | trasa plinovoda u vlasništvu PLINACRA duž koje je položen plinovod | Kanal Mali Lateralac Vodotok Brezna Lateralni kanal |

Mjere zaštite su slijedeće:

- U zonama opasnosti nije preporučljiva izgradnja višekatnih stambenih objekata, škola i vrtića i drugih javnih objekata gdje se može okupljati veći broj ljudi u cilju sprečavanja posljedica po stanovništvo, od mogućih tehničko-tehnoloških katastrofa.

- Pri odlučivanju o lokaciji o opasnim djelatnostima uzeti u obzir:

- rezultate analize i ocjenu rizika, uključujući ocjenu fizičkih značajki područja;

- procjenu rizika po okoliš, uključujući posljedice prekograničnih učinaka;

- procjenu novih opasnih djelatnosti koje bi mogle biti izvor rizika;

- razmatranje lokacije za nove i značajne izmjene na postojećim opasnim djelatnostima na sigurnoj udaljenosti od postojećih središta naseljenosti,

- uspostavljanje sigurnosnih područja oko opasnih djelatnosti;

- sudjelovanje javnosti

- Nove objekte koji se planiraju graditi a u kojima se pojavljuju opasne tvari potrebno je locirati na način da u slučaju nesreće ne ugrožavaju stanovništvo (rubni dijelovi poslovnih zona) te obvezati na uspostavu sustava za uzbunjivanje i uvezivanje na Županijski centar 112.

- Za gospodarske objekte, čijom bi se izgradnjom i vrstom djelatnosti mogle narušiti vrijednosti okoliša potrebno je izraditi studiju utjecaja na okoliš, u skladu sa zakonskim odredbama Pravilnika o objektima za koje je potrebno izrađivati Studiju.

- U postupku izdavanja građevinske dozvole, potrebno je utvrditi da li projektna dokumentacija ispunjava postavljene uvjete.

- U tijeku objekta i njegove uporabe, kontrolirati da li se provode sigurnosne i druge mjere za sprječavanje mogućih nezgoda s težim posljedicama.

- Nastojati plinovode smjestiti što dalje od postojećih i budućih objekata.

- Oko nadzemnih dijelova instalacija objekata na plinovodu radne površine moraju biti tako izvedene da je omogućen nesmetan pristup. Ti putovi moraju poslužiti za pristup u slučaju akcidenta.

- Benzinske postaje planirati na prometnicama gdje ne ugrožavaju okolno stanovništvo.

C.	Tehničko-tehnološke nesreće u prometu (cestovnom i željezničkom)

C.1. 	Cestovni promet

Posljedice prometnih nesreća u kojemu su sudionici vozila koja prevoze opasne i zapaljive tvari bile bi eksplozija, požar i istjecanje opasnih tvari. Uslijed toga najveća ugroza prijeti stanovnicima naselja Zadubravlje budući da u neposrednoj blizini sjevernog dijela naselja prolazi trasa autoceste A3.

Oko autoceste osigurava se zaštitni pojas u širini od 40 m sa svake strane auto ceste koji se mjeri od vanjskog ruba zemljišnog pojasa koji je širine 60 m. Unutar zaštitnog pojasa nije dozvoljeno planiranje nikakvih objekata visokogradnje (poslovnih, stambenih i drugih građevina).

Predviđen je smjer širenja naselja koji nije paralelan sa županijskim cestama. Kako promet predmetnim područjem karakterizira kamionski promet to se preporuča izgradnja prometne mreže paralelne sa županijskim cestama za potrebe zajednice.

C.2.	Željeznički promet

Vrsta, intenzitet, učinci i posljedice tehničko-tehnološke katastrofe i velike nesreće

| VRSTA | UČINAK | POSLJEDICA |
| --- | --- | --- |
| Tehničko-tehnološke nesreće u željezničkom prometu | Nekontrolirano istjecanje opasnih tvari u okoliš Radijus ugroženosti iznosio bi 200 m | - smrtno stradale osobe u radijusu eksplozije - teško povrijeđene osobe u radijusu eksplozije - zapaljenje stambenih i gospodarskih objekata uz dionicu - moguća trovanja i gušenja plinovitim tvarima (ljudi i životinje) - zagađeni vodotoci uz dionicu. - zatrovan biljni i životinjski svijet |

Predviđen je smjer širenja naselja koji nije paralelan sa željezničkom prugom. Cestovne prijelaze preko željezničke pruge će se zamijeniti nadvožnjacima ili adekvatno osigurati pružne prijelaze stop signalizacijom sa rampom.

Članak

# 9.	MJERE PROVEDBE PLANA

## 9.1.	Obveza izrade prostornih planova

9.1.1.	Izrada urbanističkog plana uređenja predviđena je za naselje Garčin i za nove radne zone. Predviđena je i za nove dijelove građevinskih područja naselja koji su neopremljeni, a površina im je veća od 5.000 m2    :

## 9.2.	Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

9.2.1.	Nije planirana primjena posebnih mjera za poticanje razvoja.

9.2.2.    Radi omogućavanja najpovoljnije lokacije deniveliranog prijelaza ceste preko željezničke pruge, u planu je određen prostor koji je rezervat za najpovoljnije lociranje nadvožnjaka. Po određivanju točne lokacije ona će biti sastavni dio plana.

# 9.3.	Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

9.3.1.	Za građevine što su izgrađene u skladu s propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju, a namjena kojih je protivna namjeni utvrđenoj ovim planom može se, do privođenja planiranoj namjeni, izdati lokacijska dozvola.

9.3.2.	Ostale građevine čija je namjena protivna planom određenoj namjeni, mogu se koristiti u postojećim gabaritima do privođenja tog dijela prostora planskoj namjeni.

9.3.3.	Postojeće građevine niske stambene izgradnje koje su ostale izvan granica građevinskog područja, a ne mogu se smatrati izdvojenim dijelovima građevinskog područja, ili se unutar građevinskog područja nalaze u zonama druge namjene, mogu se iznimno adaptirati u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada, uz uvjet da dokumentima prostornog uređenja nisu predviđene za rušenje.

9.3.4.	Neophodni obim rekonstrukcija za poboljšanje uvjeta života građana smatra se:

	dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonice) uz postojeće stambene građevine, koje iste u svom sastavu ili na postojećoj čestici nemaju izgrađene i to u najvećoj površini od 6,0 m²,

	preinake u smislu otvaranja vanjskih otvora na postojećim građevinama,

	konstruktivne sanacije na način zadržavanja osnovnog gabarita građevine,

	preinake unutarnjeg prostora bez povećanja volumena građevine (promjera instalacije, promjera funkcije prostora),

	konstruktivne sanacije uz zadržavanje osnovnog gabarita građevine,

	popravak postojećeg krovišta,

	izmjena ravnih krovova u kose bez podizanja nadozida,

	adaptacija tavanskog prostora unutar postojećeg gabarita građevine u stambeni prostor,

	rekonstrukcija svih vrsta instalacija,

	ograde i potporni zidovi radi saniranja terena,

	priključenje na postojeću komunalnu infrastrukturu (elektro, vodovod i plinsku mrežu).

9.3.5. Neophodni oblik rekonstrukcije za poboljšanje uvjeta rada smatra se:

- izmjena uređenja i instalacija vezanih za promjenu tehnoloških rješenja, s tim da se građevine ne mogu dograđivati izvan postojećeg gabarita,

- promjena namjene poslovnih prostora, ali pod uvjetom da novoplanirana namjena ne pogoršava stanje čovjekova okoliša i svojim korištenjem ne utječe na zdravlje ljudi u okolnim stambenim prostorima, ali samo unutar postojećeg gabarita,

- pretvorba stambenog prostora u poslovne prostorije, ali unutar postojećeg gabarita, prema valjanim propisima,

- uređenje ili izgradnja sanitarnog čvora na dijelu poslovnog prostora unutar postojećeg gabarita građevine, ukoliko je ista neophodna za poboljšanje uvjeta rada ili uvjetovana promjenom namjene poslovnog prostora.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Završne odredbe Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 16/01.) koja je stupila na snagu 28. prosinca 2001.

Članak 3.

Danom stupanja na nsagu ove Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja općine Garčin prestaje vrijediti Prostorni plan općine Slavonski Brod – detaljne granice građevinskog područja naselja: Garčin, Sapci, Bicko Selo, Selna, Trnjani, zadubravlje, Klokočevik, Šušnjevci, Vrhovina („Službeni vjesnik“ 9/87, 3/90. i 7/98.).

Članak 4.

Tekstualni dio Prostornog plana uređenja općine Garčin objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a kartografski prikazi se čuvaju u Zavodu za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Uredu za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Slavonskom Brodu i općini Garčin.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Završne odredbe Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 19/07.) koja je stupila na snagu 22. listopada 2007.

Članak 14.

Do donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bukovlje, za područje naselja Šušnjevci primjenjivat će se odredbe osnovnog Prostornog plana uređenja općine Garčin.

Članak 15.

Upravni postupci za zahvate u prostoru na česticama koje su u obuhvatu ovih Izmjena i dopuna, a pokrenuti su prije stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna, dovršit će se po odredbama osnovnog plana uređenja općine Garčin.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 6/11.) ne sadrži završne odredbe,a stupila je na snagu 27. lipnja 2011.

Završne odredbe Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Garčin („Službeni glasnik Brodsko-posavske županije“ 20/15.) koja je stupila na snagu 4. prosinca 2015.

Članak 5.

Donošenjem ovog Plana mijenjaju se dijelovi tekstualnog obrazloženja, odredbe za provođenje i svi grafički prikazi navedeni u čl. 2. Prostornog plana uređenja općine Garčin.

Odredbe za provođenje ciljanih III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Garčin objaviti će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

Temeljem članka 113. stavak (4) Zakona o prostornom uređenju (NN RH 153/13) Općinsko vijeće dužno je objaviti pročišćeni tekst odredbi za provedbu prostornog plana i grafičkog dijela prostornog plana u elektroničkom i analognom obliku u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu izmjene i dopune Plana.

Članak 6.

Plan je izrađen u (6) šest primjeraka potpisanih od strane izrađivača Plana, odgovorne osobe za provođenje javne rasprave i predsjednika Vijeća općine koji se imaju smatrati izvornikom, od čega se (1) jedan nalazi u pismohrani izrađivača Plana, a ostali se dostavljaju nadležnim tijelima za provođenje plana.

Uvid u Plan može se izvršiti na adresi:

- Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, P. Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod,

- Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, Slavonski Brod

- u prostorijama Zavoda kao i na web stranici Zavoda.

- web stranici sustavu ISPU - Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja .

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana po objavljivanju u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

Završne odredbe Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Garčin („Službeno glasilo Općine Garčin 3/21.) koja je stupila na snagu 22. veljače 2021.

Članak 8.

Ovom Odlukom utvrđuje se 5 (pet) izvomika Plana, ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Garčin i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Garčin i čuvaju se u skladu sa Zakonom.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage odredbe za provedbu i kartografski prikazi grafičkog dijela koje su predmet ovih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Garčin (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 16/01, 19/07, 06/11, 20/15). Dijelovi Prostornog plana uređenja Općine Garčin (tekstualni) koji nisu mijenjani ovim Izmjenama i dopunama ostaju na snazi kao sastavni dio Prostornog plana uređenja Općine Garčin.

Članak 10.

Po stupanju na snagu ove Odluke, izradit će se i objaviti pročišćeni tekst odredbi za provedbu sukladno članku 113. Zakona o prostornom uređenju.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu prvog sljedećeg dana od dana objave u "Službenom glasilu Općine Garčin".